# Общество с ограниченной ответственностью «СТД»

# ИНН 5610111335, КПП 563801001

# Россия, 460036, г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 58/1

# Телефон (3532) 37-26-50

std-orenburg@mail.ru

Генеральный план муниципального образования

Шапошниковский сельсовет Первомайского района

Оренбургской области

Материалы по обоснованию проекта

том 2

2013 г.

ООО "СТД"

Утверждаю:

директор

общества с ограниченной ответственностью «СТД»

_________________Н.В. Климова

Генеральный план муниципального образования

Шапошниковский сельсовет Первомайского района

Оренбургской области

Материалы по обоснованию проекта

733.0.00-00-ПЗ

том 2

# СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
| Том 1 | 733.0.00-00-ПЗ | Положение о территориальном планировании |  |
| Том 2 | 733.0.00-00-ПЗ | Материалы по обоснованию генерального плана |  |
| ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ |
| Положение о территориальном планировании |
| Лист 1 | 733.0.00-00-ГП | Схема планируемых границ функциональных зон |  |
| Лист 2 | 733.0.00-00-ГП | Схема планируемых границ функциональных зон (фрагмент) |  |
| Лист 3 | 733.0.00-00-ГП | Схема предложений по территориальному планированию |  |
| Лист 4 | 733.0.00-00-ГП | Схема размещения объектов капитального строительства |  |
| Лист 4а | 733.0.00-00-ГП | Схема предложений по территориальному планированию и размещения объектов капитального строительства (фрагмент) |  |
| Генеральный план. Материалы по обоснованию |
| Лист 5 | 733.0.00-00-ГП | Схема современного использования территории |  |
| Лист 6 | 733.0.00-00-ГП | Схема современного использования территории (Фрагмент) |  |
| Лист 7 | 733.0.00-00-ГП | Схема ограничений градостроительной деятельности и результатов анализа комплексного развития |  |
| Лист 8 | 733.0.00-00-ГП | Схема ограничений градостроительной деятельности и результатов анализа комплексного развития (Фрагмент) |  |
| Лист 9 | 733.0.00-00-ГП | Схема транспортной и инженерной инфраструктуры |  |
| Лист 10 | 733.0.00-00-ГП | Схема транспортной инфраструктуры (Фрагмент) |  |
| Лист 11 | 733.0.00-00-ГП | Схема инженерной инфраструктуры (Фрагмент) |  |
| Материалы проекта на электронном носителе |
|  | 733.0.00-00-ГП | Текстовые и графические материалы | CD-R |

# Содержание

Содержание	4

2	ВВЕДЕНИЕ	7

3	АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ муниципального образования Шапошниковский СЕЛЬСОВЕТ	10

3.1	Историческая справка	10

3.2	Краткая справка о Первомайском районе	14

3.3	Положение муниципального образования Шапошниковский сельсовет в области.	15

Карта области	15

3.4	Прогноз демографической ситуации  в МО Шапошниковский сельсовет	17

4	Оценка природных условий территории	19

Климат………………….	19

Гидрологические условия	19

Геологические условия	20

4.1	Планировочные ограничения	21

Территории зон охраны памятников природы	21

Территории зон охраны памятников истории и культуры и объектов археологического наследия	21

Санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны	22

Охранные зоны высоковольтных линий электропередач	22

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	23

Охранные зоны объектов газоснабжения	25

Придорожные полосы автомобильных дорог	25

5	СЕЛИТЕБНАЯ ТЕРРИТОРИЯ	26

5.1	Жилая зона	26

Существующее положение	26

Проектные решения	29

5.2	Общественно-деловая зона	29

Существующее положение	29

Проектные решения	30

Таблица 4 – Расчет потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания в прогнозируемом периоде 2018г, 2023г , 2036г, 2046г.	31

6	РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА	46

Существующее положение	46

Проектные решения	46

7	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ	47

7.1	Производственно-коммунальная зона	47

Современное состояние	47

Проектные решения	47

7.2	Зона транспортной инфраструктуры	47

Современное состояние.	47

Проектные решения	50

7.3	Зона инженерной инфраструктуры	51

Водоснабжение.	51

7.1	Существующее положение	51

7.2	Проектные предложения	52

Канализация.	…………………………………………………………………………………………………………………53

7.3	Существующее положение	53

7.4	Проектные решения	53

Энергоснабжение.	54

7.5	Современное состояние	54

7.6	Проектные решения	54

Газоснабжение.	57

7.7	Современное состояние	57

7.8	Проектные решения	57

Инженерная подготовка территории	58

7.9	Современное состояние.	58

Санитарная очистка	58

7.10	Существующее положение	58

7.11	Проектное решение	59

8	Зона СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ	60

Санитарная очистка территории	60

8.1	Существующее положение.	60

8.2	Проектное решение.	60

9	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	62

9.1	Охрана атмосферного воздуха	62

9.2	Охрана поверхностных и подземных вод	62

9.3	Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	65

9.4	Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	66

9.5	Охрана окружающей среды от воздействия шума	67

9.6	Охрана окружающей среды от электромагнитных излучений	67

9.7	Охрана почвенного покрова	68

9.8	Охрана растительности и формирование системы зеленых насаждений	68

9.9	Санитарная очистка территории	69

10	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	71

10.1	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	72

Таблица 6…………..	75

10.2	Перечень потенциально опасных объектов (ПОО), аварии на которых могут стать причиной возникновения ЧС техногенного характера.	79

10.3	Аварии на взрывопожароопасных объектах	80

10.4	Аварии на транспорте	81

10.5	Аварии на коммунально-энергетических сетях и трубопроводах	82

10.6	Мероприятия РСЧС по предупреждению и снижению последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий.	83

11	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	89

12	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	94

13	Авторский коллектив	95

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области разработан по заданию Администрации МО Шапошниковский сельсовет в соответствии с муниципальным контрактом № 0153300042113000002-0112472-01 от 23.10.2013 г.

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее разработанной проектной документации:

«Схема территориального планирования Оренбургской области". Выполнена в 2009 г. ФГУП РосНИПИ Урбанистики» СПб;

«Схема территориального планирования муниципального образования Первомайский район Оренбургской области". Разработчик - Предприятие градостроительного проектирования ООО «ГЕОГРАД»;

Стратегия социально-экономического развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года;

Инвестиционный паспорт МО «Первомайский район» 2010 г.

Закон Оренбургской области от 09.03.2005 N 1907/315-III-ОЗ "О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Первомайский район Оренбургской области" (принят постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 16.02.2005 N 1907) (с изменениями и дополнениями).

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Градостроительный кодекс РФ;

Земельный кодекс РФ;

Водный кодекс РФ;

Лесной кодекс РФ;

Воздушный кодекс РФ;

Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 24.05.2002 № 73-ФЗ;

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ;

Закон Оренбургской области от 16 марта 2007 г. N 1037/233-IV-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области»;

Федеральный закон от 22.07.08 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

Целью данной работы явилось определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории поселения и условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния поселковой среды, ресурсного потенциала территории и рационального природопользования. Выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселения.

Генеральный план муниципального образования Шапошникивский сельсовет является документом, разработанным в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом ряда программ, реализуемых на территории области и села.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

первая очередь реализации генерального плана муниципального образования Шапошниковский сельсовет - 2018 г.;

расчетный срок реализации генерального плана муниципального образования Шапошниковский сельсовет, на который рассчитаны все планируемые мероприятия – 2023 год;

перспективные показатели – 2036 г.;

отдаленная перспектива - 2046 г.

Генеральный план создает основу для координирующих преобразований застройки и сельской инфраструктуры, дает свободу для последующего рассмотрения конкретных проблем в соответствие со стратегическими задачами развития поселения.

Генеральный план устанавливает:

территориальные ресурсы и потребности поселения для уточнения его границ;

потенциальную жилищную ёмкость территории;

направления развития и совершенствования планировочной структуры, социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры поселения;

наиболее целесообразную форму и режим функционального использования любой части территории поселения;

инвестиционную привлекательность сельских территорий;

очерёдность и режим освоения новых площадок, а также реконструкцию существующей застройки;

регулирование процесса отвода участков и продажи (сдачи в аренду) объектов с учётом функционального зонирования сельских территорий;

основу для оценки земли, дифференцирования налоговых ставок и платежей, а также для подготовки различных земельно-правовых документов и нормативной базы;

основу для разработки градостроительных регламентов и правил застройки муниципального образования Шапошниковский сельсовет;

основу сохранения природно-экологического каркаса.

Проектные решения генерального плана муниципального образования Шапошниковский сельсовет являются основанием для разработки документации по планировке территории посёлка, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

Генеральный план состоит из 2-х томов: Том 1 – «Положение о территориальном планировании», Том 2 - «Материалы по обоснованию проекта»,

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo».

# АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ муниципального образования Шапошниковский СЕЛЬСОВЕТ

## Историческая справка

Село Шапошниково было расположено на территории земель Уральского казачьего войска. Село было основано богачом офицером Кузьминым и до 1914 года оно называлось Кузьмин. После отъезда Кузьминых поселок стали называть Шапошниково, также по имени богатого казака. Население по национальному составу было различное. Здесь жили русские, украинцы, татары, казахи.

Население до революции в основном занималось скотоводством. Больше всего разводили крупный рогатый скот мясного направления. Здесь они на хороших пастбищах откармливали гурты скота, а осенью гоняли скот в г.Самару, г.Уральск и даже в Москву. Батраками работали не только местные бедняки, но даже приходили из Самарской губернии и из Бузулукского уезда.

Русские уральские казаки пользовались здесь всеми благами: земля, вода, рыбные богатства считались их собственностью. Кроме казаков, здесь жили инородцы. Инородцами называли русских крестьян, татар, казахов, украинцев, т.е. всех, кто не состоял в казачьем войске. Инородцы не имели права пахать землю для себя, разводить скот, довить рыбу в озерах без разрешения казаков. Религиозное вероисповедание было различное. Среди русских казаков были староверы, а некоторые были приверженцами новой веры. Староверы в церковь не ходили, они молились в молебных домах. Казаки новой веры по праздникам ходили и ездили молиться в Красновскую церковь. Школа   была   начальная.   Волной   одновременно занимались учащиеся четырех классов.  Учителю платили сами крестьяне. Богатые казаки учили своих детей в Уральске.

В годы гражданской войны формировались различные банды, так как они получали помощь со стороны зажиточной части казачества. Через село проходили  банды   Сапожкова,  Листова,   Серова, Толстого. Что ни банда, то грабеж и насилие над местным населением. Насильно забирали мужчин в армию, отбирали у жителей продовольствие, скот. Беднякам — мужчинам приходилось прятаться от банд.   Только,   когда  в    степи  появился В.И. Чапаев со своей дивизией, банды отступили под Уральск.

После Гражданской войны началась организация новой жизни.

В 1921 году страну настиг голод, кроме того, наступила почти полная разруха всего хозяйства в стране. Тем не менее, жизнь налаживали по-новому. Богатые казаки ушли вниз по Уралу, где были окончательно разбиты, и только небольшие банды продолжали разбойничать в степях.

Первым председателем с/Совета был Мирошкин, вторым Хлебников, но занимали они эту должность недолго всего несколько месяцев - слишком неспокойно было в окрестностях После Хлебникова к нам председателем сельского Совета из Уральска прислали Никулина. (Наш район в то время входил в состав Уральской области). Никулин был коммунист, он не боялся угроз со стороны зажиточных казаков и очень живо взялся за установление новой жизни. Наделял бедняков землей, вел борьбу с нарушителями советских указов. Это вызвало озлобление затаившихся врагов, к тому же в село пришла недобитая банда Аистова. Никулин с молодым активистом села Мартыновым спрятались, но их нашли бандиты, избили, связали руки и перевезли на Бухарскую сторону, (там размещалась банда). После пыток, мучений их отвели к Набугорному саду и там изрубили. После окончательного разгрома банд председателем с/Совета прислали Яблонского (имеется справка у Войтенковича за 1927 г.)

В 1928 году на хуторе Савичев образовалась коммуна «Образец», вошли в которую 40 семей. На хуторах Погодаев,Лягошин, Щучкин, Пылаев образовалась еще одна коммуна – «Вербовый Сырт». Вскоре в этих местах создан был совхоз «Красновский».(ныне это в Казахстане), и большинство коммунаров стали работать там. А те кто не захотел стать совхозником, переселились на новое место и основали поселок Вербовый Сырт.

С 1920 г. по 1929г. крестьяне жили единолично, каждый крестьянин на лошаденке, или на быках обрабатывал клочок земли. Крестьяне жили впроголодь, поэтому в 1929 г. по рекомендации партии и правительства стали организовывать артели. Одна артель была создана по совместной обработке земли. Называлась она «Колос», вторая артель состояла из ремесленников разных специальностей, называлась она «Красный Маяк».

Председателем артели «Колос» был Балашов (есть справка у Войтенковича). Но дела в артелях шли плохо, не хватало рабочей силы, инвентаря, поэтому в марте 1930 г. обе артели решили объединиться. Первое собрание объединенной артели проходило в доме Евстафия Портнова, на нем решили дать объединенной артели название «Красный колос». Председателем оставили Балашова. В этот период на селе были проведены такие мероприятия: в 1925 г. в поселке был открыт клуб, он находился в двух сдвинутых   амбарах,    был   расположен   между настоящей конторой и школой. В нем молодежь села устраивала первые концерты, репетиции. В 1926 г. был открыт медпункт, начальная школа. В 1931 г. был    образован   большой   колхоз    «Гигант» председателем      был      двадцатипятитысячник Королев. Но «Гигант» просуществовал    недолго, вскоре он распался, в нашем селе вновь стал колхоз «Красный   колос»,    председателем    был    избран Чурбанов,    председателем    с/Совета    Ховренко, секретарем с/Совета — Нор И. Ф.

Активистами колхозного движения были Войтенкович Николай Семенович, Волков Н.В., Абыяк Ф.В., Кравец Г., Семыкин К.Е., Вислое Семен, Валяев Ахмет, Засько Яков Сам. При объединении в колхоз все члены колхоза вносили то, что у кого было.

Засевали 250-300 га. Семена на первую посевную собирали   по    членам   артели. В первые годы артельной жизни были получены     неплохие    урожаи,     колхоз     стал приобретать     необходимый    инвентарь,     были построены   животноводческие   помещения,   своя кузница, построили клуб. Но строили еще очень примитивно, без крыш, поэтому клуб (который находился на месте интерната) вскоре разрушился. В 1930-1931 г. была создана партийная организация. В партию вступили Засько Яков, Вислое Семен и др. Секретарем   парторганизации   сначала    избрали Баженова, затем Степаненко.

В 1934 г. были организованы МТС (машинно-тракторные станции) для оказания технической помощи колхозам. Колхоз обслуживала Озерновская МТС (пос.Каменный).

В 1935 г. был построен клуб и изба-читальня (на том месте, где сейчас расположена контора). В этом же году была открыта    школа-семилетка.   В   строительстве школы принимали участие почти все жители села. Саман для школы делали ударником, а также помазка, побелка производилась за счет ударников, (здание   школьных   мастерских   и   интерната). Директором школы был Сарбаш.

В годы  ВОВ в колхозе   оставались   женщины,    старики, подростки.  В первые месяцы войны в Оренбургские степи было эвакуировано много жителей с Украины, Белоруссии. Пригоняли эвакуированный скот, так в наш колхоз было пригнано 3000 г. овец.

После ВОВ большие трудности испытывала школа. Кроме разрухи, которую принесла война, район постигло и другое бедствие - засуха. Хлеб совершенно не уродился, народ переживал мучительную зиму 1946- 47 г. питались почти одними овощами.

На собрании,   чтобы   выйти   из   создавшегося положения, т.е. своевременно обработать почву, решили завести верблюдов. В колхозе появилась верблюжья ферма.

Жизнь постепенно налаживалась и обретала яркие краски, поступала на поля новая техника. Кроме того, партия и правительство в 1950 г. издало Постановление об укрупнении колхозов. В наш колхоз «Красный колос» вошли поселки «Вербовый Сырт», «Бокаушин», Таловое». Председателем объединенного колхоза стал Сармин Як.Як., секретарем партийной организации    Капица    Михаил,    председателем С/Совета Нор И.Ф. Посевная площадь хозяйства состояла из 6478 га, автопарк из 6 автомашин, тракторы и комбайны были от Озерковской МТС. Животноводство   оставалось   малопродуктивным. Крупного рогатого скота было 626 голов, коров дойных 120, овец 1322 г., свиней 95 г., птицы 88 шт. Число колхозных дворов было 233. Сбор зерна с площади 6478 га составлял 32004 ц., урожайность, с одного га, составляли около 5 центнеров. В 1950 г. было  сдано  государству  12645  ц.  В 1952 г. колхоз радиофицировали. Стали строить животноводческие помещения. В 1954 г. председателем колхоза Скорнякова Николая Ивановича.

В 1956 г. было начато строительство клуба, конторы, электростанции, радиоузла, животноводческих     помещений.     В     1957    г. торжественно открылись двери клуба, новой конторы, радиоузла. Кроме того колхоз настолько окреп, что ведет большое строительство, в 1958 г. Построили столовую, в п. Таловое клуб, ведется строительство жилых домов. В период с 1960 г. по 1966 г были построены интернат, детские ясли,	пекарня,	медпункт, продовольственный и промтоварный магазин, типовые коровники. В 1964 была открыта школа-десятилетка. Возросло поголовье скота: крупного рогатого до 1894 головы, дойный  гурт составляет 432 г., овец - 2335 г, свиней-386 г., лошадей -113 г., птицы -1481 г. Колхоз увеличивает техническую оснащенность хозяйства: тракторный парк составляет 57 машин, комбайнов — 39, автомашин — 26.

В отличие от других  хозяйств председатели в Шапошниково задерживались надолго. С 1950 года их было всего пятеро. И скоро десять лет как коллектив возглавляет А. И Козлов.

На территории Шапошниковской сельской администрации в разные годы жили и работали Герой Советкого Союза Г.В. Наумов, Герой Социалистического Труда В.Н Кособуцкий, известный плодово-опытник Н.С. Войтенкович.

В 1978 году началось строительство памятника вчесть погибших в годы гражданской ойны. А в 1980г. Состоялось торжественное открытие памятника.

В 2011 году население села Шапошниково составляло 830 человек. В поселке Вербовый Сырт население менее 200 чел.(2010). По переписи 2002г учтено 225 чел., в том числе русских 32%, казахов 58%. Население поселка Бакаушин менее 100 чел.(2010). По переписи 2002г учтено 114 чел., в том числе русских 82%.

## Краткая справка о Первомайском районе

Первомайский район Оренбургской области входит в состав Приволжского федерального округа Российский Федерации. Район расположен на крайнем юго-западе Оренбургской области. По своей площади это один из самых крупных районов Оренбуржья - 5,055 тыс. км. Наибольшая протяженность с севера на юг - 87 км, с запада на восток -108 км. Первомайский район граничит с Самарской областью на западе, с Саратовской - на юго-западе, с Курманаевским районом на севере, с Тоцким - на северо-востоке, с Ташлинским - на востоке и с Республикой Казахстан на юге.

Первомайский район был образован в июне 1928 года в составе Уральской губернии Казахской АССР, входящей в свою очередь, в РСФСР. А уже в декабре 1934 года большая часть района вошла в состав Оренбургской области. В районе проживает 25700 человек, в том числе в райцентре Первомайский - 6393. Первомайский район состоит из 16 сельсоветов, включающих 58 населенных пунктов. В районе проживают представители многочисленных национальностей и этнических групп, в том числе русские - 64%, казахи - 22%, мордва - 4%, украинцы - 3%, татары - 3%.

Административным и экономическим центром района является поселок Первомайский, расположенный на трассе Бугульма-Уральск, в 360 км от областного центра - г. Оренбурга, сообщение с которым осуществляется по автодороге, от Самары удален на 230 км и от Бузулука - на 114 км.

Район занимает выгодное пограничное экономико-географическое положение, располагаясь на стыке четырех административных образований Российской Федерации и Республики Казахстан: Оренбургской области с Самарской, Саратовской (РФ) и Западно-Казахстанской (РК) областями. Протяженность границы Первомайского района с Республикой Казахстан составляет 232 км. Существует два пункта пропуска: международного значения - «Маштаков» и контрольно-пропускной пункт «Теплое». По территории района проходит шоссе Бугульма-Бугуруслан-Бузулук-Уральск. На крайнем северо-западе района находится железнодорожная станция Тюльпан, расположенная на ветке Погромное-Пугачев. На крайнем юго-западе района проходит шоссе международного значения Чаган-Уральск.

Транспортная сеть представлена автомобильным транспортом, обеспечивающим работу всех отраслей экономики.

В районе имеются месторождения нефти, горючих сланцев, газа, фосфоритов и строительного сырья. Район располагает большими запасами нефти, газа и конденсата. Крупнейшими месторождениями являются Зайкинское нефтегазоконденсатное и Росташинское нефтяное месторождения.

## Положение муниципального образования Шапошниковский сельсовет в области.

### Карта области

Муниципальное образование Шапошниковский сельсовет образовано в соответствии с законом Оренбургской области от 09.03.2005 N 1907/315-III-ОЗ "О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Первомайский район Оренбургской области" (принят постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 16.02.2005 N 1907).

Располагается в западной части области недалеко от автодороги регионального значения Таловое - Курлин (Постановление Администрации Оренбургской области от 31.12.2003 N 226-п "Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Оренбургской области" (вместе с "Перечнем автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Оренбургской области").

В состав муниципального образования входят:

с.Шапошниково,

п.Вербовый Сырт,

п.Бакаушин

Площадь территории проектирования (в границах МО) – 20344 га, площадь населенных пунктов – 476,9 га.

Численность жителей – 1005 чел. (с.Шапошниково -739 чел., п.Вербовый Сырт - 200 чел.,  п.Бакаушин - 66 чел).

Схема муниципальных образований Первомайского района

Муниципальное образование Шапошниковский сельсовет – одно из 16 муниципальных образований сельских поселений Первомайского района Оренбургской области.

Расположено в восточной части района, граничит:

на севере и западе - с землями Малозайкинского сельсовета,

на северо-востоке – с Пылаевским сельсоветом,

на востоке - с Красновским сельсоветом,

на юге - с Казахстаном,

## Прогноз демографической ситуации 
в МО Шапошниковский сельсовет

В настоящем разделе произведен расчет прогнозной численности населения на периоды 2018г., 2023г., 2036 г, 2046г.

В таблицах 1, 2 представлены исходные расчетные данные о численности населения.

Таблица 1 – Расчетные данные о численности населения с. Шапошниково

| годы | численность наличного населения, чел. Уф | Усл. обозн. времени, Х | Уф*Х | Х2 | Ур | Расчет средней относ ошибки (Уф-Ур)/Уф*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 762 | 1 | 762 | 1 | 772,91 | -1,43 |
| 2004 | 771 | 2 | 1542 | 4 | 769,38 | 0,21 |
| 2005 | 773 | 3 | 2319 | 9 | 765,85 | 0,92 |
| 2006 | 771 | 4 | 3084 | 16 | 762,33 | 1,12 |
| 2007 | 759 | 5 | 3795 | 25 | 758,80 | 0,03 |
| 2008 | 751 | 6 | 4506 | 36 | 755,27 | -0,57 |
| 2009 | 753 | 7 | 5271 | 49 | 751,75 | 0,17 |
| 2010 | 748 | 8 | 5984 | 64 | 748,22 | -0,03 |
| 2011 | 742 | 9 | 6678 | 81 | 744,69 | -0,36 |
| 2012 | 739 | 10 | 7390 | 100 | 741,16 | -0,29 |
| 2013 | 739 | 11 | 8129 | 121 | 737,64 | 0,18 |
| Итого | 8308 | 66 | 49460 | 506 | 8308,00 | -0,05 |

| а= | -3,527 |
| --- | --- |
| b= | 776,436 |

Таблица 2 – Расчетные данные о численности населения п. Вербовый Сырт

| годы | численность наличного населения, чел. Уф | Усл. обозн. времени, Х | Уф*Х | Х2 | Ур | Расчет средней относ ошибки (Уф-Ур)/Уф*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 211 | 1 | 211 | 1 | 221,36 | -4,91 |
| 2004 | 215 | 2 | 430 | 4 | 220,09 | -2,37 |
| 2005 | 218 | 3 | 654 | 9 | 218,82 | -0,38 |
| 2006 | 217 | 4 | 868 | 16 | 217,55 | -0,25 |
| 2007 | 225 | 5 | 1125 | 25 | 216,27 | 3,88 |
| 2008 | 229 | 6 | 1374 | 36 | 215,00 | 6,11 |
| 2009 | 224 | 7 | 1568 | 49 | 213,73 | 4,59 |
| 2010 | 216 | 8 | 1728 | 64 | 212,45 | 1,64 |
| 2011 | 208 | 9 | 1872 | 81 | 211,18 | -1,53 |
| 2012 | 202 | 10 | 2020 | 100 | 209,91 | -3,92 |
| 2013 | 200 | 11 | 2200 | 121 | 208,64 | -4,32 |
| Итого | 2365 | 66 | 14050 | 506 | 2365,00 | -1,45 |

| а | -1,27272727 |
| --- | --- |
| b | 222,6363636 |

Таблица 3 – Расчетные данные о численности населения п. Бакаушин

| годы | численность наличного населения, чел. Уф | Усл. обозн. времени, Х | Уф*Х | Х2 | Ур | Расчет средней относ ошибки (Уф-Ур)/Уф*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 71 | 1 | 71 | 1 | 66,27 | 6,66 |
| 2004 | 70 | 2 | 140 | 4 | 66,04 | 5,66 |
| 2005 | 61 | 3 | 183 | 9 | 65,80 | -7,87 |
| 2006 | 62 | 4 | 248 | 16 | 65,56 | -5,75 |
| 2007 | 65 | 5 | 325 | 25 | 65,33 | -0,50 |
| 2008 | 60 | 6 | 360 | 36 | 65,09 | -8,48 |
| 2009 | 59 | 7 | 413 | 49 | 64,85 | -9,92 |
| 2010 | 77 | 8 | 616 | 64 | 64,62 | 16,08 |
| 2011 | 62 | 9 | 558 | 81 | 64,38 | -3,84 |
| 2012 | 63 | 10 | 630 | 100 | 64,15 | -1,82 |
| 2013 | 66 | 11 | 726 | 121 | 63,91 | 3,17 |
| Итого | 716 | 66 | 4270 | 506 | 716,00 | -6,62 |

| а | -0,23636364 |
| --- | --- |
| b | 66,50909091 |

В таблице 4 представлены прогнозные значения численности населения исследуемых поселений на периоды 2018г, 2023г, 2036г, 2046г.

Таблица 4 – Прогнозные значения численности населения, чел.

| Годы | с. Шапошниково | п. Вербовый Сырт | п. Бакаушин | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 738 | 209,00 | 64 | 1011 |
| 2023 | 720 | 202,00 | 63 | 985 |
| 2036 | 674 | 186,00 | 60 | 920 |
| 2046 | 639 | 173,00 | 57 | 869 |

Потребность в объектах соцкультбыта на прогнозируемые периоды 2018г., 2023г., 2036 г, 2046г. представлена в таблице 5.

# Оценка природных условий территории

### Климат

Климат на территории сельского поселения Шапошниковский сельсовет резко континентальный, с жарким летом, холодной зимой с метелями и ветрами.

Весна непродолжительная. Переход от зимы к лету очень быстрый. В течение всего весенне-летнего периода воздух отличается сухостью, малым и неустойчивым количеством атмосферный осадков.

Осень в районе проектирования сухая, ветреная, в конце осени бывают сильные заморозки.  Температура воздух изменяется в пределах от +40°С до -40°С, достигая температуры колебаний в 80°С.

В пределах суток разность температуры дня и ночи также достигает значительных колебаний.

Наступление первых морозов наступает на конец сентября, заканчиваются в первой половине мая.

Продолжительность безморозного периода равна 133-142 дням.

Почти ежегодно бывают засушливые и суховейные периоды. Самым теплым месяцем в году является июль со среднемесячной температурой +22°С, а самыми холодными месяцами – январь и февраль со среднемесячной температурой -14°С.

Устойчивый снежный покров появляется во 2-ой половине ноября. Толщина его небольшая, так что грунты промерзают глубоко. Средняя глубина промерзания грунтов 94-110 см.

По количеству осадков район проектирования относится к зоне неустойчивого и недостаточного увлажнения. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 288-300 мм.

Почвенный покров в районе проектирования однороден, колеблется в пределах 30-40 см. Преобладают в основном черноземы.

### Гидрологические условия

Территория района расположена в степной почвенно-климатической зоне, характеризующейся сухим континентальным климатом.  В агроклиматическом отношении – это район недостаточного увлажнения. Климат характеризуется резкой континентальностью – жарким, сопровождающееся суховеями летом, холодной и малоснежной зимой и незначительным количеством осадков, большая часть которых приходится на осенне-зимний период – 300-350 мм.

По территории района протекает около 20 рек, но только шесть из них имеют постоянный водосток, на остальных уже в июле прекращается течение.

По территории Шапошниковского поселения протекают реки Таловая, Балабанка.

Река Таловая – левый приток реки Чаган

Река Балабанка – приток реки Таловая. Протяженностью 40км.

### Геологические условия

Район расположен на крайнем юго-западе области, граничит с Самарской, Саратовской и Западно-Казахстанской областями. Один из самых равнинных районов области – преобладают широкие речные долины, придолинные плакоры и слаборасчлененные водоразделы.

Северная, приводораздельная часть района с абсолютными отметками 150-230 м, имеет холмисто-увалистый рельеф и сложена верхнеюрскими глинами и мергелями, среднеюрскими и нижнетриасовыми песчаниками, песками и глинами. В центре района – абсолютно безлесная плоскоувалистая, по возрасту меловая равнина, к югу сменяющаяся неоген-четвертичными аллювиальными аккумулятивными равнинами долины Чагана и Урала. Большая часть относится к бассейну р.Чаган.

На глубинах от 3 до 5 км слои девона образуют пологие брахиантиклинальные складки, которые являются идеальными нефте- и газоловушками. По этой причине Первомайский район располагает крупными запасами нети, газа и конденсата. Крупнейшими месторождениями района являются эксплуатирующиеся многопластовые Зайкинское нефте-газо-конденсатное и Ростошинское нефтяное месторождения. Открыты несколько более мелких нефтяных месторождений – Мирошкинское, Вишневское, Зоринское, Конновское и газовых – Тепловское, Долинное и Уральское месторождения.

На территории района находится самое низкое место в области – урез р.Чаган на границе с Казахстаном (27,6 м). С севера на юг сменяются природные зоны: типичные разнотравно-типчаково-ковыльные степи на южных черноземах с островными байрачными лесами, типчаково-полынные степи на солонцовых комплексах, южные полынно-типчаковые степи на темно-каштановых почвах. Лесопокрытая площадь составляет менее 1%, распаханность – 55%, сенокосы и пастбища занимают 38,5% территории района.

## Планировочные ограничения

К экологическим планировочным ограничениям, определяющим условия для расселения, отнесены санитарно-защитные зоны и зоны негативного влияния промышленно-коммунальных, транспортных и животноводческих объектов, зоны санитарной охраны I и II поясов хозяйственно-питьевых водозаборов, водоохранные зоны и прибрежные полосы рек, особо охраняемые природные объекты и территории.

### Территории зон охраны памятников природы

На территории сельсовета отсутствуют

### Территории зон охраны памятников истории и культуры и объектов археологического наследия

- Курганный могильник 2. с.Вербовое, на западной окраине села

- Курганный могильник 3. Между селами Вербовское  и Шапошниково

- Курганный могильник 2. с.Шапошниково, на ЮВ окраине села. эпоха бронзы, р.ж.в.

- Могила председателей сельисполкомов Никуленко и Доли, погибших от рук белобандитов в 1920 г. Оренбургская область, Первомайский район, с. Шапошниково

В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия и границы зон охраны объектов культурного наследия не определены и должны быть установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъекта РФ и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. До определения границ земель культурного наследия и разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах данных зон все виды проектных, землеустроительных, земляных, строительных мелиоративных, хозяйственных и иных работ на землях, примыкающих к объектам культурного наследия, градостроительная документация по размещению объектов капитального строительства, подлежат согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия Оренбургской области. В целях сохранения памятников археологии от разрушения в ходе хозяйственной деятельности в соответствии со статьями 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению являются объектами историко-культурной экспертизы.

### Санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны

Для каждого объекта (предприятия) должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны. В соответствии с п. 2.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом». В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий.

Санитарно-защитные зоны МО «Шапошниковский сельсовет» в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

зерносклад — 50м,

кладбище — 50м,

ферма КРС — 300м,

мастерские с/х техники — 50м,

свалка — 500м,

яма Беккари — 500м,

водозаборная скважина — 50м,

водонапорная башня — 50м,

очистные — 30м,100м.

### Охранные зоны высоковольтных линий электропередач

Устанавливаются вдоль воздушных линий электропередач - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ВЛ от крайних проводов.

На картах-схемах генплана Шапошниковского сельсовета отображены охранные зоны высоковольтных линий электропередач, в соответствии с «Правилами  установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства», от 24 февраля 2009 г. № 160, в размере:

ВЛ 10 кВ - 10 м

ВЛ 220 кВ - 25 м

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

размещать свалки;

производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (вохранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу с 1 января 2007 года. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов в МО Шапошниковский сельсовет в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

На картах-схемах генерального плана отображены водоохранные зоны водных объектов Шапошниковского сельсовета:

Р. Таловая – 100м

Р. Балабанка – 100м

Оз. Баньзянкино,

Оз. Кривое,

Оз. Гай  и др. озера, ручьи, пруды - 50 метров.

В пределах водоохранных зон запрещается:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

проведение авиационно-химических работ;

движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

распашка земель;

применение удобрений;

складирование отвалов размываемых грунтов;

выпас и организация летних лагерей скота.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

### Охранные зоны объектов газоснабжения

Газ низкого давления -2 м

Газ высокого давления -10 м

Котельная -50м

### Придорожные полосы автомобильных дорог

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в размере:

пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий:

- 53 ОП МЗ 53К-2210000 Таловое – Курлин - 4кат.

- 53 ОП МЗ 53Н-2210110 Подъезд к пос. Бакаушин от автомобильной дороги Таловое – Курлин - 4кат.

- 53 ОП МЗ 53Н-2210111 Подъезд к п. Вербовый Сырт от автодороги подъезд к с. Шапошниково - 4кат.

- 53 ОП МЗ 53Н-22101112 Подъезд к с. Шапошниково от автомобильной дороги Таловое – Курлин - 4кат.

# СЕЛИТЕБНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

## Жилая зона

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов  – это приоритетные цели жилищной политики.

В данный момент на территории поселения  действуют следующие программы по развитию жилищного строительства, повышению доступности жилья, созданию комфортной среды проживания:

«Обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их семей) на селе»

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011-2015 годы»

### Существующее положение

Существующий жилищный фонд представлен в основном частным сектором - индивидуальными жилыми домами, многие из которых находятся в стадии строительства.

Площадь жилищного фонда -  всего - 18046 кв.м

в том числе площадь муниципального жилищного фонда -  нет

Общая площадь ветхого и аварийного муниципального жилого фонда - нет.

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования  -  нет

| Характеристика жилищного фонда по МО Шапошниковский сельсовет |
| --- |
| 1. Сведения о жилищной обеспеченности на 1 января….. |  |  |  |
| Наименование показателей | 2000 г. | 2005 г. | 2012 г. |  |  |
| Население, тыс. чел. |  | 1030 | 1005 |  |  |
| Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади |  | 18373 | 18046 |  |  |
| 2. Сведения о наличии жилищного фонда на 01.01.2011г. |
| Наименование показателей | Общая площадь (тыс.м2) | Число строений (ед.) |  |
| Жилых помещений, всего: | 18086 | 322 |  |
| Из них: | 18086 | 322 |  |
| - в усадебных жилых домах, всего: |  |  |  |
| 5.Сведения о капитальности жилищного фонда |
| Категория фонда | Всего | Каменные и кирпичные | Деревянные | Прочие |  |
|  | (тыс.кв.м) |  |  |  |  |
| Жилищный фонд – всего: | 18046 | 3191 | 865 | 13990 |  |
| в том числе в собственности: |  |  |  |  |  |
| частной, из нее: |  |  |  |  |  |
| - граждан (личной) | 18046 | 3191 | 865 | 13990 |  |

Можно сделать следующие выводы о развитии жилищной сферы:

недостаточная обеспеченность жилого фонда инженерными сетями;

объем строящегося жилья составляет 2% от общего объема жилищного фонда

### Проектные решения

В с. Шапошниково проектом предлагается уплотнение существующей застройки и развитие жилой зоны в северном и восточном направлении вдоль сложившихся транспортных путей с учетом сложившейся планировочной структуры и особенностей рельефа.

В п. Бакаушин предусматривается развитие жилой зоны в северо-восточном направлении до линии ЛЭП 10кв.

## Общественно-деловая зона

### Существующее положение

Образовательные учреждения:

Муниципальное образовательное учреждение «Шапошниковская средняя общеобразовательная школа»;

Обучается 84 детей. Расчетная посещаемость 120 детей.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Красная шапочка»;с. Шапошниково;

Посещают 34 детей. В очереди 5-7 детей

Объекты здравоохранения:

Фельдшерско-акушерский пункт пос. Вербовый Сырт

Численность персонала 4 чел.

Фельдшерско-акушерский пункт с.Шапошниково

Численность персонала 2 чел.

Объекты культурно-досугового назначения:

Шапошниковская библиотека.

Шапошниковский Сельский Клуб.

2000г. Площадь объекта 132м2. Год последнего капитального ремонта 2010г.

Бакаушинский Сельский Клуб.

1977г. Площадь объекта 101м2. Год последнего капитального ремонта 2005г.

Вербовский Сельский Клуб

1978г. Площадь объекта 215м2. Год последнего капитального ремонта 2010г.

Спортивные объекты:

Спортзал в школе

Стадион

Год ввода/реконструкции 2002г. Износ объекта 50%

Объекты торговли:

На территории располагаются магазины:

ИП Заруднева Т.А – «Регина»

ИП Заруднева Т.А – «Марина»

ИП Лиховец – «Лира»

ИП Ташпакова

ИП Журкина

Объекты управления, общественного назначения:

Администрация МО Шапошниковский сельсовет.

1990г. Площадь объекта 720м2. Год последнего капитального ремонта 2006г.

УФПС Оренбургской области филиал ФГУП «Почта России;

Сбербанк России. Филиал.

Шапошниковская АТС

### Проектные решения

Проектом предлагается развитие общественно-деловой зоны населенных пунктов.

Предлагается строительство следующих объектов:

с.Шапошниково:

магазины продовольственных и непродовольственных товаров;

предприятия бытового обслуживания населения;

предприятия общественного питания

сто,автозаправочная станция

молельный дом

п.Вербовый Сырт:

магазин;

п.Бакаушин:

магазин;

### Таблица 5 – Расчет потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания в прогнозируемом периоде 2018г, 2023г , 2036г, 2046г.

| Учреждения, предприятия, сооружения | Ед.изм. | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Прогнозный период | Прогнозное значение численности населения, чел. | Фактическая обеспеченность | Расчетное (проектное) значение показателя | Отклонение расчетного значения показателя от фактической величины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Учреждения образования |  |  |
| Детское дошкольное учреждение | 1 место | 40 | 2018 | 1008 | 30 | 40,32 | -10,32 |
|  | 1 место | 40 | 2023 | 983 | 30 | 39,32 | -9,32 |
|  | 1 место | 40 | 2036 | 919 | 30 | 36,76 | -6,76 |
|  | 1 место | 40 | 2046 | 870 | 30 | 34,8 | -4,80 |
| Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, кадетское училище | 1 место | 136 | 2018 | 1008 | 120 | 137,088 | -17,09 |
|  | 1 место | 136 | 2023 | 983 | 120 | 133,688 | -13,69 |
|  | 1 место | 136 | 2036 | 919 | 120 | 124,984 | -4,98 |
|  | 1 место | 136 | 2046 | 870 | 0 | 118,32 | -118,32 |
| в т.ч. для X-XI классов | 1 место | 17 | 2018 | 1008 | 0 | 17,136 | -17,14 |
|  | 1 место | 17 | 2023 | 983 | 0 | 16,711 | -16,71 |
|  | 1 место | 17 | 2036 | 919 | 0 | 15,623 | -15,62 |
|  | 1 место | 17 | 2046 | 870 | 0 | 14,79 | -14,79 |
| Школы-интернаты | 1 место | по заданию на проектирование | х |  | х | х | х |
| Учреждения профессионального образования | 1 место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Среднее специальное учебное заведение, колледж | 1 место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Высшие учебные заведения | 1 место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Внешкольные учреждения, в т.ч. | 1 место | 12% от общего числа школьников |  |  |  |  |  |
| центры, дворцы, дома детского творчества | 1 место | 0,0700 | 2018 | 1008 | 0 | 0,7056 | -0,71 |
|  | 1 место | 0,0700 | 2023 | 983 | 0 | 0,6881 | -0,69 |
|  | 1 место | 0,0700 | 2036 | 919 | 0 | 0,06433 | -0,06 |
| художественные (центры, дворцы и дома) | 1 место | 0,0030 | 2018 | 1008 | 0 | 0,003024 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,0030 | 2023 | 983 | 0 | 0,002949 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,0030 | 2036 | 919 | 0 | 0,002757 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,0030 | 2046 | 870 | 0 | 0,00261 | 0,00 |
| эколого-биологические (центры, дворцы, дома, станции, клубы) | 1 место | 0,0030 | 2018 | 1008 | 0 | 0,003024 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,0030 | 2023 | 983 | 0 | 0,002949 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,0030 | 2036 | 919 | 0 | 0,002757 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,0030 | 2046 | 870 | 0 | 0,00261 | 0,00 |
| туристско-краеведческие (центры, дома, станции, клубы) | 1 место | 0,0030 | 2018 | 1008 | 0 | 0,003024 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,0030 | 2023 | 983 | 0 | 0,002949 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,0030 | 2036 | 919 | 0 | 0,002757 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,0030 | 2046 | 870 | 0 | 0,00261 | 0,00 |
| технические (центры, дворцы, дома, станции, клубы) | 1 место | 0,0070 | 2018 | 1008 | 0 | 0,007056 | -0,01 |
|  | 1 место | 0,0070 | 2023 | 983 | 0 | 0,006881 | -0,01 |
|  | 1 место | 0,0070 | 2036 | 919 | 0 | 0,006433 | -0,01 |
|  | 1 место | 0,0070 | 2046 | 870 | 0 | 0,00609 | -0,01 |
| спортивные (детско-юношеские школы и клубы общей физической подготовки) | 1 место | 0,0140 | 2018 | 1008 | 0 | 0,014112 | -0,01 |
|  | 1 место | 0,0140 | 2023 | 983 | 0 | 0,013762 | -0,01 |
|  | 1 место | 0,0140 | 2036 | 919 | 0 | 0,012866 | -0,01 |
|  | 1 место | 0,0140 | 2046 | 870 | 0 | 0,01218 | -0,01 |
| военно-патриотические и спортивно-технические (клубы, школы) | 1 место | 0,0007 | 2018 | 1008 | 0 | 0,0007056 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,0007 | 2023 | 983 | 0 | 0,0006881 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,0007 | 2036 | 919 | 0 | 0,0006433 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,0007 | 2046 | 870 | 0 | 0,000609 | 0,00 |
| другие учреждения | 1 место | 0,0008 | 2018 | 1008 | 0 | 0,0008064 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,0008 | 2023 | 983 | 0 | 0,0007864 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,0008 | 2036 | 919 | 0 | 0,0007352 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,0008 | 2046 | 870 | 0 | 0,000696 | 0,00 |
| детско-юношеские спортивные школы Росспорта России, профсоюзов и др. организаций | 1 место | 0,0100 | 2018 | 1008 | 0 | 0,01008 | -0,01 |
|  | 1 место | 0,0100 | 2023 | 983 | 0 | 0,00983 | -0,01 |
|  | 1 место | 0,0100 | 2036 | 919 | 0 | 0,00919 | -0,01 |
|  | 1 место | 0,0100 | 2046 | 870 | 0 | 0,0087 | -0,01 |
| детские, музыкальные, художественные, хореографические школы и школы искусств Минкультуры России | 1 место | 0,0060 | 2018 | 1008 | 0 | 0,006048 | -0,01 |
|  | 1 место | 0,0060 | 2023 | 983 | 0 | 0,005898 | -0,01 |
|  | 1 место | 0,0060 | 2036 | 919 | 0 | 0,005514 | -0,01 |
|  | 1 место | 0,0060 | 2046 | 870 | 0 | 0,00522 | -0,01 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| Выдвижной пункт медицинской помощи | 1 автомобиль | 0,20 | 2018 | 1008 | 0 | 0,2016 | -0,20 |
|  | 1 автомобиль | 0,20 | 2023 | 983 | 0 | 0,1966 | -0,20 |
|  | 1 автомобиль | 0,20 | 2036 | 919 | 0 | 0,1838 | -0,18 |
|  | 1 автомобиль | 0,20 | 2046 | 870 | 0 | 0,174 | -0,17 |
| Аптека групп: | м2 общ.площади |  |  |  |  | 0 | 0,00 |
| I-II | м2 общ.площади | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| III-V; VI-VIII | м2 общ.площади | 14 | 2018 | 1008 | 0 | 14,112 | -14,11 |
|  | м2 общ.площади | 14 | 2023 | 983 | 0 | 13,762 | -13,76 |
|  | м2 общ.площади | 14 | 2036 | 919 | 0 | 12,866 | -12,87 |
|  | м2 общ.площади | 14 | 2046 | 870 | 0 | 12,18 | -12,18 |
| Молочные кухни (для детей до 1 года) | порций в сутки на 1 ребенка | 4 | 2018 | 1008 | 0 | 4,032 | -4,03 |
|  | порций в сутки на 1 ребенка | 4 | 2023 | 983 | 0 | 3,932 | -3,93 |
|  | порций в сутки на 1 ребенка | 4 | 2036 | 919 | 0 | 3,676 | -3,68 |
|  | порций в сутки на 1 ребенка | 4 | 2046 | 870 | 0 | 3,48 | -3,48 |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 общ.площади на 1 ребенка | 0,30 | 2018 | 1008 | 0 | 0,3024 | -0,30 |
|  | м2 общ.площади на 1 ребенка | 0,30 | 2023 | 983 | 0 | 0,2949 | -0,29 |
|  | м2 общ.площади на 1 ребенка | 0,30 | 2036 | 919 | 0 | 0,2757 | -0,28 |
|  | м2 общ.площади на 1 ребенка | 0,30 | 2046 | 870 | 0 | 0,261 | -0,26 |
| Специализированный дом-интернат для взрослых (с 18 лет) (психоневрологический) | 1 место | 3 | 2018 | 1008 | 0 | 3,024 | -3,02 |
|  | 1 место | 3 | 2023 | 983 | 0 | 2,949 | -2,95 |
|  | 1 место | 3 | 2036 | 919 | 0 | 2,757 | -2,76 |
|  | 1 место | 3 | 2046 | 870 | 0 | 2,61 | -2,61 |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | 1 чел | 60 | 2018 | 1008 | 0 | 60,48 | -60,48 |
|  | 1 чел | 60 | 2023 | 983 | 0 | 58,98 | -58,98 |
|  | 1 чел | 60 | 2036 | 919 | 0 | 55,14 | -55,14 |
|  | 1 чел | 60 | 2046 | 870 | 0 | 52,2 | -52,20 |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | 1 чел | 0,50 | 2018 | 1008 | 0 | 0,504 | -0,50 |
|  | 1 чел | 0,50 | 2023 | 983 | 0 | 0,4915 | -0,49 |
|  | 1 чел | 0,50 | 2036 | 919 | 0 | 0,4595 | -0,46 |
|  | 1 чел | 0,50 | 2046 | 870 | 0 | 0,435 | -0,44 |
| Детские дома интернаты | 1 место | 3 | 2018 | 1008 | 0 | 3,024 | -3,02 |
|  | 1 место | 3 | 2023 | 983 | 0 | 2,949 | -2,95 |
|  | 1 место | 3 | 2036 | 919 | 0 | 2,757 | -2,76 |
|  | 1 место | 3 | 2046 | 870 | 0 | 2,61 | -2,61 |
| III Учреждения культуры и искусства |
| Помещения для культурно-массовой, политико-воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | м2/общ.площади | 50 | 2018 | 1008 | 0 | 50,4 | -50,40 |
|  | м2/общ.площади | 50 | 2023 | 983 | 0 | 49,15 | -49,15 |
|  | м2/общ.площади | 50 | 2036 | 919 | 0 | 45,95 | -45,95 |
|  | м2/общ.площади | 50 | 2046 | 870 | 0 | 43,5 | -43,50 |
| Танцевальные залы | 1 место | 6 | 2018 | 1008 | 0 | 6,048 | -6,05 |
|  | 1 место | 6 | 2023 | 983 | 0 | 5,898 | -5,90 |
|  | 1 место | 6 | 2036 | 919 | 0 | 5,514 | -5,51 |
|  | 1 место | 6 | 2046 | 870 | 0 | 5,22 | -5,22 |
| Клубы | 1 место | 80 | 2018 | 1008 | 100 | 80,64 | 19,36 |
|  | 1 место | 80 | 2023 | 983 | 100 | 78,64 | 21,36 |
|  | 1 место | 80 | 2036 | 919 | 100 | 73,52 | 26,48 |
|  | 1 место | 80 | 2046 | 870 | 100 | 69,6 | 30,40 |
| Кинотеатры | 1 место | 25 | 2018 | 1008 | 0 | 25,2 | -25,20 |
|  | 1 место | 25 | 2023 | 983 | 0 | 24,575 | -24,58 |
|  | 1 место | 25 | 2036 | 919 | 0 | 22,975 | -22,98 |
|  | 1 место | 25 | 2046 | 870 | 0 | 21,75 | -21,75 |
| Театры | 1 место | 5 | 2018 | 1008 | 0 | 5,04 | -5,04 |
|  | 1 место | 5 | 2023 | 983 | 0 | 4,915 | -4,92 |
|  | 1 место | 5 | 2036 | 919 | 0 | 4,595 | -4,60 |
|  | 1 место | 5 | 2046 | 870 | 0 | 4,35 | -4,35 |
| Концертные залы | 1 место | 3,50 | 2018 | 1008 | 0 | 3,528 | -3,53 |
|  | 1 место | 3,50 | 2023 | 983 | 0 | 3,4405 | -3,44 |
|  | 1 место | 3,50 | 2036 | 919 | 0 | 3,2165 | -3,22 |
|  | 1 место | 3,50 | 2046 | 870 | 0 | 3,045 | -3,05 |
| Цирки | 1 место | 3,50 | 2018 | 1008 | 0 | 3,528 | -3,53 |
|  | 1 место | 3,50 | 2023 | 983 | 0 | 3,4405 | -3,44 |
|  | 1 место | 3,50 | 2036 | 919 | 0 | 3,2165 | -3,22 |
|  | 1 место | 3,50 | 2046 | 870 | 0 | 3,045 | -3,05 |
| Лектории | 1 место | 2 | 2018 | 1008 | 0 | 2,016 | -2,02 |
|  | 1 место | 2 | 2023 | 983 | 0 | 1,966 | -1,97 |
|  | 1 место | 2 | 2036 | 919 | 0 | 1,838 | -1,84 |
|  | 1 место | 2 | 2046 | 870 | 0 | 1,74 | -1,74 |
| Видеозалы, залы атракционов и игровых автоматов | м2 общей площади | 3 | 2018 | 1008 | 0 | 3,024 | -3,02 |
|  | м2 общей площади | 3 | 2023 | 983 | 0 | 2,949 | -2,95 |
|  | м2 общей площади | 3 | 2036 | 919 | 0 | 2,757 | -2,76 |
|  | м2 общей площади | 3 | 2046 | 870 | 0 | 2,61 | -2,61 |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | 1 место | 6 | 2018 | 1008 | 0 | 6,048 | -6,05 |
|  | 1 место | 6 | 2023 | 983 | 0 | 5,898 | -5,90 |
|  | 1 место | 6 | 2036 | 919 | 0 | 5,514 | -5,51 |
|  | 1 место | 6 | 2046 | 870 | 0 | 5,22 | -5,22 |
| Клубы сельских поселений или их групп | 1 место | 300 | 2018 | 1008 | 100 | 302,4 | -202,40 |
|  | 1 место | 300 | 2023 | 983 | 100 | 294,9 | -194,90 |
|  | 1 место | 300 | 2036 | 919 | 100 | 275,7 | -175,70 |
|  | 1 место | 300 | 2046 | 870 | 100 | 261 | -161,00 |
| Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. Зоны обслуживания (из расчета 30-минутной доступности) для сельских поселений или их групп | 1 место | 5 | 2018 | 1008 | 0 | 5,04 | -5,04 |
|  | 1 место | 5 | 2023 | 983 | 0 | 4,915 | -4,92 |
|  | 1 место | 5 | 2036 | 919 | 0 | 4,595 | -4,60 |
|  | 1 место | 5 | 2046 | 870 | 0 | 4,35 | -4,35 |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,70 | 2018 | 1008 | 0 | 0,7056 | -0,71 |
|  | га | 0,70 | 2023 | 983 | 0 | 0,6881 | -0,69 |
|  | га | 0,70 | 2036 | 919 | 0 | 0,6433 | -0,64 |
|  | га | 0,70 | 2046 | 870 | 0 | 0,609 | -0,61 |
| Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола зала | 60 | 2018 | 1008 | 0 | 60,48 | -60,48 |
|  | м2 площади пола зала | 60 | 2023 | 983 | 0 | 58,98 | -58,98 |
|  | м2 площади пола зала | 60 | 2036 | 919 | 0 | 55,14 | -55,14 |
|  | м2 площади пола зала | 60 | 2046 | 870 | 0 | 52,2 | -52,20 |
| Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площади | 70 | 2018 | 1008 | 0 | 70,56 | -70,56 |
|  | м2 общей площади | 70 | 2023 | 983 | 0 | 68,81 | -68,81 |
|  | м2 общей площади | 70 | 2036 | 919 | 0 | 64,33 | -64,33 |
|  | м2 общей площади | 70 | 2046 | 870 | 0 | 60,9 | -60,90 |
| Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | м2 зеркала воды | 20 | 2018 | 1008 | 0 | 20,16 | -20,16 |
|  | м2 зеркала воды | 20 | 2023 | 983 | 0 | 19,66 | -19,66 |
|  | м2 зеркала воды | 20 | 2036 | 919 | 0 | 18,38 | -18,38 |
|  | м2 зеркала воды | 20 | 2046 | 870 | 0 | 17,4 | -17,40 |
| Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 | 2018 | 1008 | 0 | 10,08 | -10,08 |
|  | м2 площади пола зала | 10 | 2023 | 983 | 0 | 9,83 | -9,83 |
|  | м2 площади пола зала | 10 | 2036 | 919 | 0 | 9,19 | -9,19 |
|  | м2 площади пола зала | 10 | 2046 | 870 | 0 | 8,7 | -8,70 |
| V Торговля и общественное питание |
| Торговые центры | м2 торг.площади | 300 | 2018 | 1008 | 0 | 302,4 | -302,40 |
|  | м2 торг.площади | 300 | 2023 | 983 | 0 | 294,9 | -294,90 |
|  | м2 торг.площади | 300 | 2036 | 919 | 0 | 275,7 | -275,70 |
|  | м2 торг.площади | 300 | 2046 | 870 | 0 | 261 | -261,00 |
| Магазин продовольственных товаров | м2 торг.площади | 100 | 2018 | 1008 | 100 | 100,8 | -0,80 |
|  | м2 торг.площади | 100 | 2023 | 983 | 100 | 98,3 | 1,70 |
|  | м2 торг.площади | 100 | 2036 | 919 | 100 | 91,9 | 8,10 |
|  | м2 торг.площади | 100 | 2046 | 870 | 100 | 87 | 13,00 |
| Магазин непродовольственных товаров | м2 торг.площади | 200 | 2018 | 1008 | 100 | 201,6 | -101,60 |
|  | м2 торг.площади | 200 | 2023 | 983 | 100 | 196,6 | -96,60 |
|  | м2 торг.площади | 200 | 2036 | 919 | 100 | 183,8 | -83,80 |
|  | м2 торг.площади | 200 | 2046 | 870 | 100 | 174 | -74,00 |
| Предприятие общественного питания | 1 место | 100 | 2018 | 1008 | 0 | 100,8 | -98,30 |
|  | 1 место | 100 | 2023 | 983 | 0 | 98,3 | -87,00 |
|  | 1 место | 100 | 2036 | 919 | 0 | 91,9 | 0,00 |
|  | 1 место | 100 | 2046 | 870 | 0 | 87 | -4,03 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и комунального обслуживания |
| Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | 4 | 2018 | 1008 | 0 | 4,032 | -4,03 |
|  | 1 рабочее место | 4 | 2023 | 983 | 0 | 3,932 | -3,93 |
|  | 1 рабочее место | 4 | 2036 | 919 | 0 | 3,676 | -3,68 |
|  | 1 рабочее место | 4 | 2046 | 870 | 0 | 3,48 | -3,48 |
| Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | 1 рабочее место | 3 | 2018 | 1008 | 0 | 3,024 | -3,02 |
|  | 1 рабочее место | 3 | 2023 | 983 | 0 | 2,949 | -2,95 |
|  | 1 рабочее место | 3 | 2036 | 919 | 0 | 2,757 | -2,76 |
|  | 1 рабочее место | 3 | 2046 | 870 | 0 | 2,61 | -2,61 |
| Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг/смену | 40 | 2018 | 1008 | 0 | 40,32 | -40,32 |
|  | кг/смену | 40 | 2023 | 983 | 0 | 39,32 | -39,32 |
|  | кг/смену | 40 | 2036 | 919 | 0 | 36,76 | -36,76 |
|  | кг/смену | 40 | 2046 | 870 | 0 | 34,8 | -34,80 |
| Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг/смену | 20 | 2018 | 1008 | 0 | 20,16 | -20,16 |
|  | кг/смену | 20 | 2023 | 983 | 0 | 19,66 | -19,66 |
|  | кг/смену | 20 | 2036 | 919 | 0 | 18,38 | -18,38 |
|  | кг/смену | 20 | 2046 | 870 | 0 | 17,4 | -17,40 |
| Предприятия по химчистке | кг/смену | 2,30 | 2018 | 1008 | 0 | 2,3184 | -2,32 |
|  | кг/смену | 2,30 | 2023 | 983 | 0 | 2,2609 | -2,26 |
|  | кг/смену | 2,30 | 2036 | 919 | 0 | 2,1137 | -2,11 |
|  | кг/смену | 2,30 | 2046 | 870 | 0 | 2,001 | -2,00 |
| Фабрики химчистки | кг/смену | 2,30 | 2018 | 1008 | 0 | 2,3184 | -2,32 |
|  | кг/смену | 2,30 | 2023 | 983 | 0 | 2,2609 | -2,26 |
|  | кг/смену | 2,30 | 2036 | 919 | 0 | 2,1137 | -2,11 |
|  | кг/смену | 2,30 | 2046 | 870 | 0 | 2,001 | -2,00 |
| Химчистка самообслуживания, мини-химчистка | кг/смену | 1,20 | 2018 | 1008 | 0 | 1,2096 | -1,21 |
|  | кг/смену | 1,20 | 2023 | 983 | 0 | 1,1796 | -1,18 |
|  | кг/смену | 1,20 | 2036 | 919 | 0 | 1,1028 | -1,10 |
|  | кг/смену | 1,20 | 2046 | 870 | 0 | 1,044 | -1,04 |
| Банно-оздоровительный комплекс | 1 помывочное место | 7 | 2018 | 1008 | 0 | 7,056 | -7,06 |
|  | 1 помывочное место | 7 | 2023 | 983 | 0 | 6,881 | -6,88 |
|  | 1 помывочное место | 7 | 2036 | 919 | 0 | 6,433 | -6,43 |
|  | 1 помывочное место | 7 | 2046 | 870 | 0 | 6,09 | -6,09 |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,40 | 2018 | 1008 | 1 | 0,4032 | 0,60 |
|  | 1 пожарный автомобиль | 0,40 | 2023 | 983 | 1 | 0,3932 | 0,61 |
|  | 1 пожарный автомобиль | 0,40 | 2036 | 919 | 1 | 0,3676 | 0,63 |
|  | 1 пожарный автомобиль | 0,40 | 2046 | 870 | 1 | 0,348 | 0,65 |
| Кладбище | га | 0,24 | 2018 | 1008 | 0 | 0,24192 | -0,24 |
|  | га | 0,24 | 2023 | 983 | 0 | 0,23592 | -0,24 |
|  | га | 0,24 | 2036 | 919 | 0 | 0,22056 | -0,22 |
|  | га | 0,24 | 2046 | 870 | 0 | 0,2088 | -0,21 |
| Кладбище урновых захоронений после кремации | га | 0,02 | 2018 | 1008 | 0 | 0,02016 | -0,02 |
|  | га | 0,02 | 2023 | 983 | 0 | 0,01966 | -0,02 |
|  | га | 0,02 | 2036 | 919 | 0 | 0,01838 | -0,02 |
|  | га | 0,02 | 2046 | 870 | 0 | 0,0174 | -0,02 |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| Административно-управленческое учреждение | 1 рабочее место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Отделение милиции | 1 объект | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Опорный пункт охраны порядка | м2 общей площади | В составе отделения милиции | х | х | х | х | х |
| Банк, контора, офис, коммерческо-деловой объект | 1 объект | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Отделение, филиал банка | 1 объект | 0,5000 | 2018 | 1008 | 0 | 0,504 | -0,50 |
|  | 1 объект | 0,5000 | 2023 | 983 | 0 | 0,4915 | -0,49 |
|  | 1 объект | 0,5000 | 2036 | 919 | 0 | 0,4595 | -0,46 |
|  | 1 объект | 0,5000 | 2046 | 870 | 0 | 0,435 | -0,44 |
| Операционная касса | 1 объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 2018 | 1008 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | 1 объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 2023 | 983 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | 1 объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 2036 | 919 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | 1 объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 2046 | 870 | 0 | 0 | 0,00 |
| Отделение связи | 1 объект | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей | 2018 | 1008 | 1 | 1 | 0,00 |
|  | 1 объект | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей | 2023 | 983 | 1 | 1 | 0,00 |
|  | 1 объект | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей | 2036 | 919 | 1 | 1 | 0,00 |
|  | 1 объект | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей | 2046 | 870 | 1 | 1 | 0,00 |

# РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА

### Существующее положение

Район характеризуется одной из самой низкой в Оренбургской области лесистостью – менее 3%. Характерной особенностью этой части района является широкое разнообразие небольших по площади, но очень жизнеспособных лесных колков. По южным точкам их распространения можно провести границу распространения островных лесов степной зоны Общего Сырта.

Средняя широтная полоса южнее реки Чаган от его истока до райцентра и далее на крайнем западе района - это абсолютно безлесная плоскоувалистая меловая равнина.

По территории Шапошниковского поселения протекают реки Таловая, Балабанка, много ручьев и озер.

Река Таловая – левый приток реки Чаган

Река Балабанка – приток реки Таловая. Протяженностью 40км.

### Проектные решения

Проектом предлагается создание мест для отдыха местного населения и приезжих отдыхающих. Водоемы, могут быть использованы для развития любительского и спортивного рыбоводства. Предлагается благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха. Развитие рекреационной зоны привлечет на территорию туристов, что будет способствовать экономическому развитию поселения.

# ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ

## Производственно-коммунальная зона

### Современное состояние

Производственный сектор представлен следующими предприятиями: ССПК «Красный колос», занимающиеся производством растениеводческой и животноводческой продукцией. Так же на территории сельсовета действуют КФХ:

КФХ Прокопович

КФХ Буртебаев А.К

КФХ Буртебаев Е.К

КФХ Хранвасий В.А

а также предприятия:

ООО "Сириус"

Общая площадь занятая сельскохозяйственными предприятиями -19997,4 Га. В том числе:

сельхозугодий – 18968,3 га

Фактически неиспользуемая – 8411,6 га

Пашни – 12140,5 га

Сенокосы – 1837,0 га

Пастбищ – 4901,0га

Прочие – 87,6га

Под внутрихозяйственными лесами – 2,2 га

### Проектные решения

Проектом предлагается развитие животноводческих комплексов.

Предполагается, что предприятия сохранят свою направленность.

## Зона транспортной инфраструктуры

### Современное состояние.

Поселение  расположено в непосредственной близости от транспортного каркаса агломерации, сформированного на базе, проходящих через территорию транспортных путей:

автодороги регионального значения " Таловое – Курлин " (Постановление Администрации Оренбургской области от 31.12.2003 N 226-п "Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Оренбургской области" (вместе с "Перечнем автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Оренбургской области"),

На автодороге «Подъезд к п. Шапошниково от автодороги Таловое–Курлин» идет перелив воды через проезжую часть (протяженность участка 50 м). Объезд отсутствует. От подтопленной части поселка есть подвесной мост для пешеходов

Таблица 1. Перечень автодорог

| № п/п | Статус | Наименование автомобильной дороги | Всего | В том числе с твердым покрытием | Всего мостов | Категория дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | км | км | шт. | п.м. |  |
| 1 | РЗ | Таловое – Курлин | 46,00 | 46,00 | 3 | 199,53 | IV |
| 2 | МЗ | Подъезд к пос. Бакаушин от автомобильной дороги Таловое - Курлин |  |  |  |  | IV |
| 3 | МЗ | Подъезд к п. Вербовый Сырт от автодороги подъезд к с. Шапошниково | 0,62 |  |  |  | IV |
| 4 | МЗ | Подъезд к с. Шапошниково от автомобильной дороги Таловое - Курлин | 4,50 |  | 2 | 31,90 | IV |

Транспортное обслуживание населения производится рейсовым автобусом "ПАЗ"( газель) 1 раз в день 4 раза в неделю. Маршрут Маштаков-Курлин проходит через населенные пункты: Маштаков, Курлин,Большой Зайкин,Балабанка, Малый Зайкин, Бакаушин, Вербовый Сырт, Шапошниково.

Таблица 2. Перечень внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения

| № | Наименование улицы ( внутрипоселковые дороги) | Протяженность км | Ширина м | Тип покрытия | Искусственные сооружения, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальтобетон | гравий | грунт | трубы | мосты |
| 1 | Новостройка | 0,7 | 4 | - | да | - | - | - |
| 2 | Молодёжная | 1,2 | 4 | - | да | - | - | - |
| 3 | Бухарская | 0,8 | 4 | - | нет | да | - | - |
| 4 | Советская | 1.3 | 4 | - | да | - | - | - |
| 5 | Мирная | 1,1 | 4 | - | да | - | - | - |
| 6 | Степная | 0,9 | 4 | - | да | - | - | - |
| 7 | Набережная | 1,0 | 4 | - | нет | да | - | - |
| 8 | Сахалинская | 0,7 | 3 | - | нет | да | - | - |
| 9 | Жилая Коса | 1,1 | 4 | - | нет | да | - | - |
| 10 | Садовая | 0,8 | 4 | - | да | - | - | - |
| 11 | Наумова | 1,1 | 4 | - | да | - | - | - |
| 12 | Заречная | 0,7 | 4 | - | нет | да | - | - |
| 13 | Полевая | 1,0 | 4 | - | да | - | - |  |
| 14 | Победы | 0,9 | 4 | - | да | - | - | - |
|  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 13,3 |  |  |  |  |  |  |

На территории МО находятся 4 автомобильных моста.

Таблица 3. Сводная ведомость Мостовых сооружений

|  | дорога | Местоположение,км | Наименование препятствия | Длина,м | материал | габарит,м | Год постройки | состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Таловое–Курлин | 1,0 | Р. Балабанка | 30 | плиты | 6 | 1980 | Неуд. |
| 2 | Подъезд к с. Шапошниково от автомобильной дороги Таловое - Курлин | 2,5 | Р.Таловая | 60 | Плиты и мет. | 4 | 2008 | Неуд. |

### Проектные решения

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта. Особенно это касается населенных пунктов удаленных от районного центра и испытывающих, вследствие недостатка объектов соцкультбыта, производственной необходимостью и прочих особенностей, постоянную потребность в транспортных услугах. В данном проекте предлагаются следующие решения:

Внутрипоселковые улицы предлагается заасфальтировать

На автодороге «Подъезд к п. Шапошниково от автодороги Таловое–Курлин» (протяженность участка 50 м) осуществить мероприятия по отводу воды с проезжей части в весенне-осенний паводковый период путем строительства водопропускной трубы.

Осуществить реконструкцию и ремонт мостов находящихся в неудовлетворительном состоянии

Схемой территориального планирования МО Первомайский район предлагаются мероприятия по развитию постоянно действующей  муниципальной автобусной  маршрутной сети:

1. Организовать постоянно действующий автобусный   маршрут сообщением с. Шапошниково – пос. Первомайский протяжённостью 45 км.

Транспортная инфраструктура населенных пунктов представляет собой единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные транспортные связи со всеми функциональными зонами внутри поселения и другими поселениями системы расселения.

При проектировании развития улично-дорожной сети населенных пунктов максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенных пунктов, предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

поселковая улица

главная улица;

улицы в жилой застройке:

основная;

второстепенная;

проезды.

## Зона инженерной инфраструктуры

### Водоснабжение.

#### Существующее положение

Источником водоснабжения с. Шапошниково и п.Вербовый Сырт является эксплуатационная скважина, расположенная на левом склоне долины р. Балабанка . Эксплуатируется водоносный северодвинско-вятский комплекс. Водоносные отложения представлены галечниками, гравием, песками, супесями, суглинками, глинами. Водозабор работает на неутвержденных запасах подземных вод. Эксплуатация ведется администрацией муниципального образования  Шапошниковский сельсовет Первомайского района.

В п. Бакаушин  на сегодняшний момент действует летний водопровод.

Водозабор одиночного типа, работает в круглосуточном режиме. Глубина водозаборной скважины, по сведениям водопользователя, составляет 77,0 м. Мощность водоносного горизонта составляет порядка 25 - 40 м.

Забор воды из скважины ведётся погружным насосом марки ЭЦВ 5-6,5-120. Производительность водозабора составляет 16 м3/сут.

Мониторинг за гидродинамическим режимом подземных вод не осуществляется, затрубный пьезометр для замеров уровня подземных вод отсутствует. Производительность определяется по давлению воды в насосе и паспортным  данным последнего. Учет добываемой воды ведется непосредственно перед подачей воды потребителю. Производственный контроль за качеством подземных вод осуществляется нерегулярно. Анализируются обобщенные и микробиологические показатели.

Вода из скважины поступает в водонапорную башню и далее по водоводу потребителю. Водоподготовка на водозаборе не предусмотрена, периодически производится дезинфекционная обработка водоприемного оборудования путем хлорирования. Водопровод от скважины до потребителей представляет собой трассу из труб диаметром 76 мм (материал: пластик 200 м и металло-стекловолокно - 1300 м). Общая протяженность водовода по сведениям водопользователя составляет 1500 м.

#### Проектные предложения

При необходимости планируется расширение существующего водозабора. В п. Бакаушин предлагается замена летнего водопровода на централизованный от проектируемой новой скважины расположенной в северной части поселка.

Предусматривается следующая проектная схема водоснабжения: вода из буровых скважин погружными насосами подается в существующие резервуары чистой воды, где хранится трехчасовой противопожарный, аварийный и регулирующий запас воды, далее центробежными насосами станции II подъема двумя водоводами подается в поселковую сеть водопровода.

Проектируемый водопровод объединенный: хозяйственно-питьевой и противопожарный.

Водопроводная сеть кольцевая, обеспечивающая бесперебойную подачу воды. Магистральные сети выполнить из полиэтиленовых напорных труб  Ø110...Ø280мм по ГОСТ 18599-2001 «питьевые». Расход на хозяйственно-питьевые нужды определен в зависимости от степени благоустройства районов жилой застройки и нормы водопотребления на одного человека, согласно СНиП 2.04.02-84 табл.1.

Расход воды на наружное пожаротушение

Для расчета магистральных линий водопроводной сети согласно п. п. 2.12, 2.20 и табл. 5 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», при количестве жителей до 5 тыс. человек расход воды на наружное пожаротушение, с учетом расхода воды на пожаротушение общественных зданий высотой свыше 2-х этажей и объемом свыше 5 тыс. м3 и до 25 тыс. м3 в соответствии с табл. 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 15 л/с и табл. 1* СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» - 1 струя - 2,5 л/с ), расположенных в данном населенном пункте составят 17,5 л/с. Необходимо предусмотреть кольцевые сети водопровода и установить требуемое количество  пожарных гидрантов для обеспечения расхода воды на цели пожаротушения любого объекта данного населенного пункта.  Пожарные гидранты устанавливать с радиусом доступности 150 м.

### Канализация.

#### Существующее положение

Существующая застройка не имеет системы централизованной канализации.

Жилая застройка оборудована выносными туалетами с выгребными ямами. Содержимое выгребов вывозится ассенизационными машинами на свалки в специально отведенные места, которые представляют собой обвалованные карты.

#### Проектные решения

Для отвода бытовых сточных вод от существующей и проектируемой части застройки необходимо предусмотреть самотечные сети канализации, по возможности с прокладкой их по рельефу, а также запроектировать локальные канализационные очистные сооружения.

Частично стоки будут собираться в канализационные насосные станции, размещенные в пониженных точках рельефа. Количество КНС, их производительность и точное место размещения уточнить при разработке проектной документации. Сточные воды от КНС напорным трубопроводом будут перекачиваться на очистные сооружения.

Расход сточных вод хозяйственно-бытовой канализации села соответствует водопотреблению.

Трубопроводы канализации прокладывать из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 «технические» диаметром от 160 до 400мм. Минимальные уклоны для самотечной канализации возможно принять согласно СНиП 2.04.03-85: для Ø160мм — 0,007, Ø200мм — 0,005, в связи с  местным рельефом.

Минимальная глубина заложения будет равна глубине промерзания грунта минус 0,3м. В отдельных случаях, в связи с особенностями местного рельефа, глубину заложения возможно уменьшить вплоть до 0,7м до верха трубы, с теплоизоляцией труб. Это позволит уменьшить глубину заложения КНС.

Смотровые колодцы на линиях хозяйственно-бытовой канализации устанавливать в каждой точке присоединения, при изменении направления, уклона, диаметра. На прямых участках колодцы устанавливать в зависимости от диаметра труб: для Ø160мм через 35м, для Ø200-450мм — через каждые 50м, для обеспечения надлежащего обслуживания трубопроводов.

### Энергоснабжение.

#### Современное состояние

Населенные пункты полностью электрифицированы. Электроснабжение МО Шапошниковский сельсовет осуществляется от подстанции 35/10кВ.

Количество ТП- 14. Потребление электроэнергии всего - 842,397 млн.Квт ч/год. Мощность 1283. Загруженность 30 %. Год ввода 68г.Протяженность сетей 27,6 км. Мощность основных силовых трансформаторов – 63-100.

На территории сельсовета есть АТС на 100 номеров.

#### Проектные решения

Распределительные сети 10 кВ

Электроснабжение потребителей Объекта выполняется от комплектных трансформаторных подстанций: однотрансформаторных (для потребителей III категории обеспечения надежности электроснабжения); б) двухтрансформаторных, тупикового типа: (для потребителей II -й категории обеспечения надежности электроснабжения).

Подключение подстанций выполняется ВЛ-10 кВ голым проводом марки АС, расчетного сечения на железобетонных опорах.

План распределительной сети среднего напряжения -см. чертеж.

Комплектная трансформаторная подстанция

Отдельно стоящая комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ  представляет собой закрытое помещение, выполненное из материалов соответствующих климатическим условиям УХЛ1, имеющим металлические двери с каждой обслуживаемой стороны.

Все двери снабжены внутренними замками под спецключ и петлями под наружные навесные замки. Крыша подстанции выполняется железобетонной или цельнометаллической в одно- двух- или четырехскатном исполнении.

В помещениях располагаются: отсек УВН, выполненный в виде ячеек с коммутационными аппаратами 10 кВ, отсек РУНН, выполненный в виде панели или секции из ячеек, отсек силового трансформатора, открытые ошиновки 0,4 и 10 кВ. Также в отсеке РУНН устанавливаются: щит собственных нужд ЩСН и главная заземляющая шина ГЗШ.

Каждая из подстанций оборудуется распределительным устройством 10 кВ, масляным трансформатором 10/0,4 кВ номинальной мощностью 160-400 кВа и Главным распределительным щитом 0,4 кВ (ГРЩ).

Наружное освещение

Средняя горизонтальная освещенность комплекса принимается - 6 лк .

Наружное освещение выполняется натриевыми лампами высокого давления мощностью 150 Вт, устанавливаемыми на силовые опоры ВЛ-0.4 кВ высотой 10.5м.

Электроснабжение потребителей наружного освещения выполняется от щита (панели) наружного освещения 0,4 кВ с внешним датчиком освещенности, предусматриваемого в каждой подстанции ТП, а также на территории застройки климатического исполнения УХЛ2.

Управление наружным освещением выполняется автоматически, с использованием фотореле, в зависимости от естественной освещенности территории.

Укрупненный расчет электрических нагрузок на инженерные системы:

а. Односемейные жилые дома — 25 шт.

Согласно СП 31-110-2003 (Табл. 6.2 и 6.3): при Рi=10кВт коэффициент спроса Кс-0.45, для 123 домов коэффициент одновременности Кс=0.16.

Рр-25х0.45х0.16Х10=18 кВт

- Магазин продовольственных и непродовольственных товаров— 50 кВт

Суммарная нагрузка : 168 кВт

Установить ТП-1: КТПНТ-400/10/0.4 кВт в/к (1х400 кВа)

Примечание: подключение ТП выполнить от двух различных ВЛ-10 кВ.

Учет электроэнергии

Каждая подстанция 10/0,4кВ оборудуется устройствами учета расхода активной энергии на шинах 0,4 кВ, после вводных рубильников.

На вводе в каждое здание устанавливается внутри домовое устройство учета расхода активной энергии (проект установки выполняется сторонней организацией).

Линии связи

ОАО «ВолгоТелеком» в 2011г. была   заменена радиорелейная линия связи. А так же в 2013-2014г прогнозируется увеличение  количества  пользователей   связью сети «Интернет» и   электронной  связи. По прогнозу в  2012-2014  годах  ожидается умеренный рост  объема услуг  связи на  уровне 100,1 - 100,4 %.   Положительная динамика прослеживается  по отчету 2010 года по количеству компьютеров, в расчете на100 человек населения   приходится 1,38 единиц, что составляет 116,6% к уровню 2009 года.

В 2012-2014 годах  прогнозируется  рост  числа компьютеров  на  уровне 104,3-106,1%. С ростом  компьютеризации увеличивается  количество пользователей  сети « Интернет» с 0,63  в 2010 году  до 0,8 в 2014 году на 100 человек населения.

Заземление и молниезащита

Cистема заземления по ГОСТ Р 50571.2-94:

в сетях 10 кВ – IT;

в распределительных сетях 0,4 кВ – TN-C-S;

Молниезащита зданий выполняется согласно СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»

Комплектная трансформаторная подстанция:

Наружный контур заземления выполняется стержневыми глубинными электродами, соединенными между собой стальной оцинкованной полосой сечением 4х40мм, проложенной по периметру каждой отдельно стоящей КТП в земле на расстоянии не более 1м от фундамента.

Внутри отдельно стоящей КТП каждый отсек оборудуется внутренним контуром заземления, выполненным из стальной полосы сечением 4х40мм, проложенным по стенам на высоте не менее 0,4м и окрашенным в цвета соответствующие ПУЭ (изд.7) п.1.1.29 и ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям». Контуры заземления каждого отсека соединены между собой посредством той же полосы не менее чем в двух местах.

Заземление нейтрали трансформатора выполняется отдельным проводником, присоединенным непосредственно к наружному контуру заземления.

Молниезащита отдельно стоящей КТП выполняется посредством установки молниеприемной сетки на крыше здания. Спуски от молниеприемной сетки присоединяются к наружному контуру заземления здания.

Отдельно стоящие дома и здания:

Каждое здание оборудуется собственным наружным контуром заземления, состоящим из глубинных заземлителей и присоединенной к ним стальной полосы сечением 4х40 мм, проложенной по периметру здания на расстоянии не менее 1м от края фундамента.

На вводе в каждое здание выполняется разделение нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.

Молниезащита зданий выполняется посредством установки молниеприемной сетки на крыше здания. Спуски от молниеприемной сетки присоединяются к наружному контуру заземления здания.

### Теплоснабжение

Общественные здания села Шапошниково и п.Вербовый Сырт  отапливаются своими миникотельными ( клуб, детский сад, школа, Вербовский клуб).

### Газоснабжение

#### Современное состояние

Источником газоснабжения  проектируемого участка  муниципального образования Шапошниковский сельский совет Первомайского района Оренбургской области является существующий газопровод высокого давления Р= 0,6 МПа. Далее через систему ШРП, снижающая давление до низкого и систему газопроводов низкого давления, газ подается потребителям, в качестве топлива  для источников теплоснабжения и хозяйственно-бытовые нужды.

#### Проектные решения

На перспективу расход природного газа принимается на индивидуально-бытовые нужды населения, а так же на отопление и горячее водоснабжение новых индивидуальных жилых домов, магазина и других проектируемых общественных зданий.

Перспективное развитие МО Шапошниковский сельский совет предполагается в несколько очередей. Каждая очередь запитывается от газопровода высокого давления, а так же  на каждую очередь строительства устанавливается ШРП снижающий давление газа до низкого.

### Инженерная подготовка территории

#### Современное состояние.

На территории сельсовета минимальный горизонт воды составляет 43,4 м.

Территория подвержена затоплению паводком 1% обеспеченности и весенними неблагоустроенными водостоками. В зону подтопления попадают до 200 дворов в с.Шапошниково.

Проектные решения.

Мероприятия по инженерной подготовке остальных территорий сводятся к благоустройству отдельных участков планируемой территории, используемых для размещения жилищного, дорожного строительства и зон отдыха.

Основные мероприятия по инженерной подготовке:

защита от затопления;

защита от подтопления;

организация поверхностного стока;

регулирование русел водотоков;

благоустройство береговых склонов водотоков;

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, фитомелиорацию, агролесотехнические мероприятия и т.д.

В состав проекта инженерной защиты территории включены организационно-технические мероприятия, предусматривающие обеспечение пропуска весенних половодий и летних паводков.

Организация поверхностного стока включает в себя строительство ливнестоков, в основном, открытого типа, водоперепускных труб и отстойника ливневой канализации.

# Зона СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ

Основная функция зоны спецназначения – обслуживание специфических функций населенного пункта. Зона специального назначения включает в себя свалки бытовых отходов, скотомогильники, кладбища и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон сельских поселений.

На территории сельсовета располагается 5 кладбищ. Площадью:

- Бакаушинское кладбище – 0,14 Га. Предлагается перенос и увеличение до 0,73 Га.

- Мусульманское кладбище в с.Шапошниково – 0,7 Га.

- Кладбище в с.Шапошниково (недалеко от свалки) – 0,6 Га.

- Кладбище в с.Шапошниково(по ул. Жилая Коса) - 0,3 Га.  Предлагается увеличение до  1 Га.

- Кладбище в с.Шапошниково (за зданием администрации) - 0,16 Га.

На территории сельсовета действует свалка площадью – 1,39 Га.

Скотомогильник находится в 100м от южной границы с.Шапошниково. год захоронений – 1978г. В его санитарно-защитную зону попадает территория животноводческого комплекса, поэтому проектом предлагается перенос фермы на другое место.

### Санитарная очистка территории

#### Существующее положение.

В задачу санитарной очистки входит сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов (ТБ0) и жидких отходов из неканализованной застройки.

Сельские населенные пункты не имеют регулярной санитарной очистки. Компостируемая часть ТБ0 перерабатывается в компостных ямах на приусадебных участках, а неутилизируемая часть вывозится на полигон, расположенный на территории сельсовета.

Жидкие бытовые отходы вывозятся и сливаются в канализационную сеть.

#### Проектное решение.

30% ТБО будут перерабатываться на приусадебных участках в компост и использоваться в качестве удобрения.

Обезвреживание трупов животных рекомендуется методом термической обработки в ямах-скотомогильниках типа "Беккари".  Яма Беккари, санитарная зона от которой перекрывает жилую застройку, животноводческий комплекс и предприятия переработки пищевых и животных продуктов, должна быть закрыта, а площадка рекультивирована. Проектом предлагается вынос фермы КРС находящейся в санитарной зоне скотомогильника.

Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв.м.

Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 500 м;

скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории 50-300 м.

На территории скотомогильника (биотермической ямы) запрещается:

пасти скот, косить траву;

брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы.

Осевшие насыпи старых могил на скотомогильниках подлежат обязательному восстановлению. Высота кургана должна быть не менее 0,5 м над поверхностью земли.

В исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, другого субъекта Российской Федерации допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения:

- в биотермическую яму прошло не менее 2 лет;

- в земляную яму - не менее 25 лет.

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов.

# ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура населенных пунктов, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории представлены:

санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

водоохранными зонами;

зонами охраны источников водоснабжения;

охранными и санитарно-защитными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

## Охрана атмосферного воздуха

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по защите воздушного бассейна МО Шапошниковский сельсовет:

четкое функциональное зонирование, упорядочение промышленных зон территории поселков; уменьшение СЗЗ предприятий

создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство, озеленение улиц и населенных пунктов в целом;

упорядочение транспортной сети, обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой;

использование в качестве топлива в котельных природного газа;

## Охрана поверхностных и подземных вод

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

организация водоохранных и прибрежных защитных зон, озеленение и расчистка прибрежных территорий;

прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

строительство очистных сооружений и системы центральной канализации;

организация на территории населенных пунктов системы сбора и очистки ливневых сточных вод, загрязненных нефтепродуктами, при помощи системы водоотводных лотков с последующей очисткой на локальных очистных сооружения;

Водоохранные зоны водных объектов

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории населенного пункта накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу с 1 января 2007 года. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов в МО Шапошниковский сельсовет настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Установлены размеры водоохранных зон водоемов МО Шапошниковский сельсовет (в метрах):

Река Таловая - 100 метров;

Река Балабанка - 100 метров;

Озеро Гай, Кривое, Баньзянкино, ручьи, пруды - 50 метров.

В пределах водоохранных зон запрещается:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

проведение авиационно-химических работ;

движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

распашка земель;

применение удобрений;

складирование отвалов размываемых грунтов;

выпас и организация летних лагерей скота.

Поэтому проектом предлагается перенос кладбища в п. Бакаушин на безопасную свободную от застройки других ограничений территорию.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Существующим источником водоснабжения являются водозаборные скважины (1,2,3) п.Вербовый Сырт, расположенные на левом склоне долины р. Балабанка. Водоносные отложения представлены: ПРС, песками, глинами, суглинками с прослоями песчано-галечных отложений. Водозабор работает на неутвержденных запасах подземных вод. Эксплуатация ведется администрацией муниципального образования  Шапошниковский сельсовет Первомайского района.

Водозабор одиночного типа, работает в круглосуточном режиме. Глубина водозаборной скважины, по сведениям водопользователя, составляет 35 м. Производительность – 1.5 л/сек. Оборудование 1 скважины – насос; 2,3  - ЭМУ-120-6-6, ЭЦВ6-6-60. Год бурения скважин: №1 – 2010г.; № 2,3- 2013г.

Фильтр щелевой. Деглинизация скважины выполнялась путем промывки скважины технической водой при помощи бурового насоса по внутреннему и затрубному пространству.

Граница I пояса ЗСО накопительного резервуара принимается на расстоянии 10 метров.

Ширина санитарно-защитной полосы для водоводов принимается на расстоянии не менее 50 метров по обе стороны от крайних линий водопровода вне зависимости от его диаметра (в районе водозабора  уровни подземных вод устанавливаются на глубине 10,0-20,0 м).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Вокруг скважин предусмотрена зона санитарной охраны из колючей проволоки размером 100х100 м и 100х100 м.

Мероприятия по первому поясу ЗСО источников водоснабжения включают:

территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:

выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

## Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

В настоящее время на территории МО Шапошниковский сельсовет расположены следующие объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН:

Санитарно-защитные зоны объектов МО Шапошниковский сельсовет

Ферма КРС-300м

мастерские  - 50м.

Кладбище (открытое)-50м

Яма Беккера-500м

Свалка – 500м.

Склады – 50м.

Для каждого объекта (предприятия) должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны. В соответствии с п. 2.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом». В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий.

Для точного установления СЗЗ котельных необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое воздуха и по вертикали в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот трубы котельной), а также акустических расчетов.

## Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением:

ВЛ 10 кВ - 10 м

ВЛ 220 кВ - 25 м

Согласно с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

Полоса отвода автодорог:

пятьдесят метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

## Охрана окружающей среды от воздействия шума

Основными источниками внешнего шума на территории поселков являются пилорамы, транспортные потоки на улицах и дорогах, трансформаторы.

Для снижения уровней звука на территории или в помещениях защищаемых от шума объектов следует применять экраны, размещаемые между источниками шума и защищаемыми от шума объектами, звуконепроницаемые стеклопакеты.

В качестве экранов следует применять искусственные и естественные элементы рельефа местности (выемки, галереи, насыпи, холмы и др.).

Зеленые насаждения в жилых районах играют большую роль в борьбе с шумом. Располагаемые между источником шума и жилыми домами, участками для отдыха и спорта зеленые насаждения снижают уровень шума на 5-10%.

При посадке полос зеленых насаждений должно быть обеспечено плотное примыкание крон деревьев между собой и заполнение пространства под кронами до поверхности земли кустарником.

Полосы зеленых насаждений должны предусматриваться из пород быстрорастущих деревьев и кустарников, устойчивых к условиям воздушной среды в населенном пункте и произрастающих в соответствующей климатической зоне.

Для снижения шумового воздействия также предполагается устройство санитарно-защитных зон между жилой застройкой села и промышленными, коммунально-транспортными предприятиями, другими пространственными источниками шума, усиление звукоизоляции наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и др.

## Охрана окружающей среды от электромагнитных излучений

Защита от электромагнитных полей и излучений регламентируется Законом РФ об охране окружающей природной среды, а также рядом нормативных документов.

Способами защиты населения от вредного воздействия электромагнитных полей являются создание охранных и санитарно-защитных зон от линий электропередач, проходящих по территории села шириной: ВЛ 10 кВ - 10 м, ВЛ 220 кВ - 25 м, в соответствии с п.6.3 с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и их озеленение, которое поможет снизить уровень напряженности электромагнитных полей. На территории жилой застройки также предусматривается кабельная укладка.

## Охрана почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предлагается ряд мероприятий:

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

## Охрана растительности и формирование системы зеленых насаждений

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране растительности:

размещение объектов строительства с учетом требований по охране окружающей среды;

вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений;

очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия;

лесопосадки на нарушенных и неудобных землях;

рекультивация земель;

восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

целенаправленное формирование крупных массивов насаждений из декоративных деревьев и кустарников, устойчивых к влиянию антропо- и техногенных факторов.

Главные направления озеленения рассматриваемой территории: создание системы зеленых насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Система зеленых насаждений населенного пункта складывается из:

озелененных территорий общего пользования;

озелененных территорий ограниченного пользования (внутриквартальных, детского сада, и т. д.);

озеленение индивидуальных участков.

Основными типами посадок деревьев и кустарников при устройстве зеленых насаждений жилого района являются:

аллейные и рядовые посадки деревьев;

группы (куртины);

живые изгороди;

одиночные посадки (солитеры) на газоне.

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках.

## Санитарная очистка территории

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки населенного пункта, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на полигоне ТБО. Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории населенных пунктов:

организация уборки территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

организация сбора и удаление вторичного сырья;

селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

поливка проезжих частей улиц, зеленых насаждений;

организация системы водоотводных лотков;

размещение площадок для установки мусороконтейнеров.

Вывоз отходов с территории жилого комплекса будет производиться спецтранспортом на полигон ТБО. Вывоз смета с территории производится по мере его образования совместно с бытовыми отходами.

Строительные отходы будут вывозиться по мере образования с площадок строительства на санкционированные места захоронения.

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии  Объем образующихся в соответствии с СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и Нормами градостроительного проектирования Оренбургской области.

Вывоз отходов с территории муниципального образования осуществляется на свалку. Свалка и Яма "Беккари" расположены на территории муниципального образования. Проектом предлагается постепенная замена свалок на полигоны, что значительно улучшит экологию и санитарное состояние территорий. Яма Беккари будет действовать до строительства крематория для сжигания биологических отходов на территории Первомайского района.

В перспективе, в соответствие со «Схемой территориального планирования Оренбургской области», предполагается строительство небольшого мусороперерабатывающего завода с установками для сортировки вторсырья и строительство нового полигона ТБО.

# ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ ст.23 п.8 материалах по обоснованию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приняты следующие термины и определения, соответствующие ГОСТ Р 22.0.02-94, ГОСТ Р 22.0.05-94, ГОСТ Р 22.0.03-95, ГОСТ Р 22.0.07-95:

Чрезвычайная ситуация (ЧС). Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварий, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации. Опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации. Опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

Поражающий фактор источника ЧС. Составляющая опасного явления или процесса, вызванная источником чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций. Комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

## Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Природная ЧС - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, который может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей и нормального функционирования технических систем.

По данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория муниципального образования Шапошниковский сельсовет характеризуется следующими условиями:

Среднемесячная температура воздуха самого холодного месяца – января - минус 13,1°С, а самого жаркого месяца - июля - плюс 22,1°С. Зима длится 4,5 месяца. Минимальная зимняя температура достигает  минус 40-44°С.  Лето имеет примерно такую же продолжительность с максимальной температурой плюс 44°С.

Ветер отличается крайней изменчивостью, как по направлению, так и по скоростному режиму. В среднем, 45 дней в году бывают безветренными. Повторяемость направлений ветра и штилей, по многолетним наблюдениям метеорологической станции г. Оренбурга, составляет за год в %: СВ-8, С-10, В-20, ЮВ-9, Ю-12, ЮЗ-15, З-18, СЗ-10, штиль-3,9. Скорость ветра, повторяемость превышения которой  составляет 5 %, достигает 9 м/сек. Зимой преобладает восточное и юго-западное направление ветра, летом – восточное и западное.  Средняя  скорость  ветра  составляет 4,0 м/сек.

Число дней с метелями колеблется от 26 до 49 дней в году. Метели отмечаются регулярно с ноября по март, а наибольшее их число наблюдается в январе. Общая продолжительность метелей составляет до 503 часов за год.

Малое количество дней с туманами и незначительное количество приземных инверсий с низкой интенсивностью, повторяемость которых составляет не более 0,4 км, предотвращают аккумуляцию загрязняющих веществ.

Грозы случаются в среднем за год в течение 21 – 29 дней. Наибольшее развитие грозовой деятельности отмечается в июле.

Наиболее опасные неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) связаны с туманами, штилями и температурными инверсиями. Особенно опасно сочетание двух или трех из перечисленных факторов, которое наблюдается, в среднем, около 0,6 % годового времени.

- максимальная скорость ветра 15 м/сек;

- наибольшая скорость ветра, превышение которой в году составляет 5 % (U) 9 м/сек.

Общая продолжительность солнечного сияния составляет – 2198 часов. Наибольшая продолжительность отмечается в июле (322 часа), наименьшая – в декабре (55 часов).

В среднем, в течение года отмечается 73 дня без солнца.
Годовая сумма радиационного баланса равна 1780 МДж/м2. Наименьшее отрицательное значение баланса составляет в январе -37 МДж/м2 (1,4 ккал/см2), наибольшее, отмечаемое в июле, - 371 МДж/м2 (10,3 ккал/см2).

Средние максимальные значения прямой солнечной радиации, поступающей на перпендикулярную поверхность, достигают 1,3 кал/см2 мин.

В процентном соотношении на рассеянную радиацию в ясную погоду летом в полдень приходится около 15 %, а в зимние месяцы - до 40 %. Доля радиационного баланса в таких условиях составляет около 65 % суммарной радиации. В зимние месяцы радиационный баланс, как правило, отрицателен. Однако в полдень значения могут достигать 0,06 кал/см2 в минуту.

Опасное геологические явление: событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории муниципального образования Шапошниковский сельсовет согласно паспорту безопасности территории опасных геологических явлений и процессов нет.

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории Шапошниковского СП к опасным гидрологическим явлениям и процессам относятся:

– подтопление, затопление;

– инфильтрация (повышенный уровень грунтовых вод).

Наводнение - это значительные затопления местности в результате подъема уровня воды в реке, вызываемого различными причинами (весеннее снеготаяние, выпадение обильных ливневых и дождевых осадков). Наводнения возникают, как правило, вследствие обильных осадков.

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории Шапошниковского СП к опасным метеорологическим явлениям и процессам относятся:

  - сильные ветры (шквал) со скоростью 25 м/сек и более;

  - грозы (40-60 часов в год);

  - град с диаметром частиц 20 мм;

  - сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;

  - сильные снег с дождем – 50 мм в час;

  - продолжительные дожди – 90 часов и более;

  - сильные продолжительные морозы (около -40 и ниже);

  - снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

  - сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/сек;

  - вес снежного покрова – более 100 кгс/м;

  - гололед с диаметром отложений 20 мм;

  - сложные отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более;

  - сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м;

  - сильная и продолжительная жара +35 и более.

Анализ многолетних материалов показывает, что наибольшая повторяемость неблагоприятных метеорологических процессов приходится на ливневые осадки.

Ущерб, наносимый экономике значительными ливневыми осадками, зависит от количества и продолжительности их выпадения, фазового состояния осадков, водно-физических свойств почвы, растительного покрова и т.д. Продолжительность ливневых дождей, как правило, составляет 2-12 ч. (при интенсивности 0,045 мм/мин).

Характеристики поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций природного характера:

### Таблица 6

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер Сильный снегопад | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции. Снеговая нагрузка |
| Сильный дождь Ливень | Затопление территории, подтопление фундаментов, размыв почвы, дорог |
| Крупный град | Динамический гравитационный удар, разрушение и повреждение строений |
| Сильный мороз | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| Суховеи | Иссушение почвы |
| Наводнение. Половодье. Паводок | Поток (течение воды). Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |
| Гроза | Электрические разряды, прямые удары молнии |
| Штормовые и ураганные ветры | К числу опасных явлений погоды относят штормовой ветер со скоростью (порывами) более 30 м/с, как правило, западного и северо-западного направлений. Последствиями их возникновения являются выход из строя воздушных линий электропередачи, антенно-мачтовых и других подобных сооружений. Сильный ветер срывает с корнем деревья и крыши домов. При низких температурах ветры способствуют возникновению таких опасных метеорологических явлений, как гололед, изморозь, наледь. |
| Пожар лесной. Природный | Пламя. Нагрев теплым потоком. Тепловой удар. Помутнение воздуха. Опасные дымы. Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |
| Туман. | Важной характеристикой туманов является их продолжительность, которая колеблется в очень широких пределах и имеет четко выраженный годовой ход с максимумом зимой и минимумом летом. Во время тумана наиболее вероятны случаи дорожно-транспортных происшествий. |
| Обледенения (гололедно-изморозевые отложения) | Способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений, проводах электропередач, на ветвях и стволах деревьев. |

Климатические воздействия, перечисленные выше, представляют непосредственную опасность для жизни и здоровья людей. Однако они могут нанести ущерб конструкциям зданий и сооружений, нарушение работы инженерных коммуникаций, нарушение работы транспорта. Поэтому в разрабатываемом генеральном плане предусматриваются решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений:

ливневые дожди - затопление территорий, подтопление фундаментов, подземных коллекторов инженерных коммуникаций предотвращается планировкой территорий с созданием уклонов в сторону основного уклона рельефа местности;

ветровые нагрузки - согласно требованиям СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» элементы конструкции зданий и сооружений рассчитываются на восприятие действующих ветровых нагрузок;

сильный снегопад - конструкции кровли зданий, линии электропередач рассчитываются на восприятие снеговых нагрузок, нагрузок от обледенения установленных СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства;

сильные морозы - теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций устанавливаются в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для климатического пояса, соответствующего условиям Оренбургской области;

суховеи - при высокой температуре воздуха вызывает интенсивное испарение воды из почвы, с поверхности растений и водоёмов, что может вызвать порчу урожаев зерновых и плодовых культур, гибель растений.

грозовые разряды - согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», на территории Оренбургского района в необходимом количестве существует система защиты от прямых ударов молнии, которая в промышленной зоне имеет систематизированный и законченный характер (выполняется в соответствии с проектной документацией). На территории жилой застройки МО Шапошниковский сельсовет молниезащита носит несистематизированный характер. В районах размещения взрывоопасных и пожароопасных объектов носит выраженный и утилитарный характер.

Природные пожары

Пожар - стихийно развивающееся горение, не предусмотренное технологическими процессами. С точки зрения производства работ, связанных с локализацией, тушением пожара, спасением людей и материальных ценностей, классификация пожаров проводится, по трем основным зонам: зона отдельных пожаров, зона массовых и сплошных пожаров, зона пожаров и тления в завалах. Пожары могут быть лесные, торфяные, степные, в населенных пунктах, газовые, газонефтяные и пожары нефтепродукта.

Пожары представляют наиболее часто встречающуюся угрозу на территории рассматриваемого поселения. Это обусловлено высокой плотностью застройки, что влияет на повышение вероятности возгораний и сложности локализации и тушения пожаров. Пожары характеризуются большой скоростью распространения и повышенными номерами сложности.

На территории поселения сохраняется высокая вероятность возникновения техногенных и лесных пожаров.

Природный пожар: неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Зона пожаров: территория, в пределах которой в результате стихийных бедствий, аварий или катастроф, неосторожных действий людей возникли и распространились пожары.

Леса на территории Шапошниковский сельсовет смешанные. Наиболее пожароопасные – сосновые насаждения. По многолетним наблюдениям существует незначительная возможность возникновения природных пожаров.

Во время пожаров выгорают леса, растительность, уничтожаются посевы сельскохозяйственных культур.

Перечень превентивных мероприятий:

Серьезную опасность для природной среды, экономики и населения представляют лесные пожары.

Повышение противопожарной устойчивости лесов включает инженерные мероприятия, направленные на предупреждение лесных пожаров и ограничение их распространения в случае возникновения:

- противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений до лесных массивов должны быть не менее 15 метров;

- необходимо запретить новое жилищное строительство, если противопожарные расстояния от границы застройки до лесных массивов менее 15 метров;

- устройство заградительных полос и отсечение фронта огня от населенных пунктов и промышленных объектов;

- рассечение очагов пожаров с устройством проездов в зону горения для обеспечения тушения пожара и эвакуации населения;

- устройство проездов к водоемам, оборудование мест для забора воды;

- территории населенных пунктов должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов и мест размещения пожарного инвентаря;

- для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, органами местного самоуправления должны быть разработаны и выполнены мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения: посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие.

## Перечень потенциально опасных объектов (ПОО), аварии на которых могут стать причиной возникновения ЧС техногенного характера.

| № | Наименование ПОО | Место нахождения ПОО | Вид опасности наименование и кол-во опасного вещества | Границы зон риска возникновения ЧС ,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Оренбургоблгаз» газопровод высокого давления 0.6МПа | МО Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | Горючие в-ва Метан | 52,2 |
| 2 | ОАО «Оренбургоблгаз» газопровод низкого давления 0.03МПа | МО Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | Горючие в-ва Метан | 29,8 |
| 3 | Гаражи, стоянки автотранспортные, СТО, подъезды по а/д и др. | МО Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | Горючие в-ва: Бензин (50л). | 91,4 |

Перечисленные объекты идентифицируются по признакам опасности веществ указанных в приложении 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в соответствии с методическими рекомендациями по осуществлению идентификации опасных производственных объектов, утвержденными приказом Ростехнадзора от 7 апреля 2011 года №168.

С точки зрения анализа ЧС техногенного характера, наиболее опасные по своим последствиям аварийные ситуации могут возникнуть на следующих ПОО:

I. ОАО «Оренбургоблгаз» газопровод высокого давления 0.6МПа. Количество опасного вещества (газа метан) участвующего во взрыве ГВС берется из объектов с аналогичным расходом при газоснабжении. Наиболее вероятное месторасположения аварийной ситуации находится в месте расположения запорной арматуры и устройств, регулирующих давление газа в сети газоснабжения.

II. ОАО «Оренбургоблгаз» газопровод низкого давления 0.03МПа. Количество опасного вещества (газа метан) участвующего во взрыве ГВС берется из объектов с аналогичным расходом при газоснабжении. Наиболее вероятное месторасположения аварийной ситуации находится в месте расположения запорной арматуры и устройств, регулирующих давление газа в сети газоснабжения.

III. Взрывоопасные объекты в перечень которых входят: гаражи, стоянки автотранспортные, СТО, подъезды по а/д и др. аналогичные опасные объекты. На данных объектах, из-за недостатка информации о количестве опасного вещества, принимаем, что параметры воздействия аналогичны негативным параметрам воздействия при аварийной ситуации с участием легкового автомобиля, сопровождающейся разливом, взрывом и воспламенением топлива.

Расчет основных факторов риска возникновения чрезвычайных техногенного характера выполнен отдельно и находится в архиве института в одном экземпляре

## Аварии на взрывопожароопасных объектах

Аварии на взрывопожароопасных объектах способны создавать зоны действия поражающих факторов, приводящих к гибели персонала и населения. Среди подобного рода объектов основную опасность для населения муниципального района представляют аварии на газопроводах высокого и низкого давления, в котельных и на объектах хранения ЛВЖ и т.п. Поскольку границы зон поражения при различных вариантах развития ЧС способны выходить за территорию объекта. При возникновении аварий на данных объектах может возникнуть необходимость временного приостановления движения на близлежащих магистралях, увеличится содержание токсичных продуктов горения в воздухе на прилегающей территории, что возможно потребует экстренной эвакуации части населения.

Аварии на взрывопожароопасных объектах, способны создавать зоны действия поражающих факторов приводящих к гибели персонала. Большой опасности для населения муниципального района они не представляют, поскольку в большинстве случаев не выходят за территорию этих объектов.

Вероятный характер аварии – выброс и возгорание газа, находящегося под давлением в газопроводах, используемого в техническом процессе предприятий с разрушением зданий и сооружений. Основной причиной выброса и взрыва газа является разрыв в газопроводах, разрушение задвижек и ряд других причин. Развитие пожаров будет сопровождаться взрывами и сильным задымлением территории населенных пунктов и близлежащих предприятий. Развитие пожаров на предприятиях с обращением опасных (взрывоопасных веществ – взвесь, аммиак, ЛВЖ и т. д.) сопровождаться взрывами и сильным задымлением территории населенных пунктов и близлежащих предприятий, а пожар на пожароопасных предприятиях (может привести к взрыву емкостей с АХОВ и дальнейшим его распространением в сторону ветра.

Вместе с тем, возможность взрывов, пожаров на железной дороге тесно связана с транспортными перевозками горючих и других разрядных грузов. Продолжительность пожаров и мощность взрывов зависит от количества взрыво-, пожароопасных веществ.

## Аварии на транспорте

К опасным грузам относятся вещества, материалы и изделия, обладающие свойствами, проявление которых в транспортном процессе может привести к гибели, травмированию, отравлению, облучению и заболеванию людей и животных, а также к взрыву, пожару и повреждению сооружений и транспортных средств, и соответствующие классификационным показателям и критериям.

Перевозка опасного груза – совокупность операций, которым подвергается груз в процессе его доставки от грузоотправителя до грузополучателя, и включает в себя: подготовку груза и транспортных средств, прием груза к перевозке, его погрузку в транспортное средство, оформление перевозочных документов, транспортирование груза, перегрузку (перевалку) груза с одного вида транспорта на другой, транзитное хранение груза и его выгрузку.

Анализ состояния и динамики аварийности на автомобильном транспорте показывает, что уровень дорожно-транспортной аварийности продолжает оставаться недопустимо высоким.

Результаты исследований и данные статистики свидетельствуют о том, что причиной совершения водителями ДТП является их недисциплинированность, что выражается в нарушении ими правил дорожного движения (ПДД). Наибольшее число ДТП возникает из-за управления транспортным средством в нетрезвом состоянии (почти 40%), превышение скорости (более 14%), нарушение правил обгона (почти 7%), другие причины (39 %).

Наиболее типичными причинами ДТП с особо тяжелыми последствиями являются: нарушение правил обгона (более 48,1%), превышение скорости (почти 16 %), нетрезвое состояние водителя (9%), нарушение правил маневрирования (7%), проезда перекрестков (5%), проезда ж/д переездов (3%), перевозки людей (до 4,1%), несоблюдение дистанции (более 3,8%). неподчинение сигналам регулирования (до2%). переутомление, сон за рулем (до2%).

На автотранспортных дорогах осуществляется перевозка опасных грузов. Маршруты перевозки опасных грузов по территории муниципального района согласовываются с Главным управлением МЧС России по Оренбургской области.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, следует считать:

- разлив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации автоцистерны;

- разлив (утечка) из цистерны легко воспламеняемых жидкостей (ЛВЖ);

- разлив сжиженного аммиака в результате разгерметизации емкостей транспортируемых автотранспортом.

Аварии с выливом опасных грузов возможны в случае транспортных происшествий и нарушения технологии ведения погрузочно-разгрузочных работ. Радиус поражения при чрезвычайной ситуации может составить 100-2 500 м и более в зависимости от объема перевозимых веществ.

При аварии возможны гибель людей и (или) причинение им тяжких телесных повреждений, а также временная приостановка движения на основных транспортных магистралях муниципального района.

## Аварии на коммунально-энергетических сетях и трубопроводах

На коммунальных энергетических сетях возможно возникновении аварий, влияющих на жизнедеятельность района и представляющих угрозу для постоянно проживающего населения.

На системах энергоснабжения возможны, вследствие нарушений правил эксплуатации: пробои кабеля, короткое замыкание, возгорание кабельных сетей и как следствие временные отключения электроэнергии от потребителей.

Аварии на газовых магистралях могут вызвать взрывы и пожары, что приведет к гибели людей, значительным разрушениям и ущербу. Вследствие аварий может, прекратится подача газа в жилые дома и на объекты экономики.

При авариях на коммунально-энергетических сетях наиболее вероятными местами аварий могут быть:

а) линиях электропередач:

- трансформаторные подстанции;

- обрыв воздушных линий электропередач;

б) системах водоснабжение и водоотведения:

- водозаборные узлы;

- трубопроводы;

в) системе теплоснабжения:

- котельные;

- трубопроводы теплоснабжения.

В результате аварий на коммунально-энергетических сетях можно ожидать временное нарушение жизнеобеспечения населения, производственной деятельности промышленных предприятий, учреждений здравоохранения, образования и объектов коммунально-хозяйственного назначения.

При взрывах на газовых коммуникациях в жилом секторе

При взрывах газа  в жилом секторе при условии одно-двухэтажности застроек объем завалов при разрушении составит 30-50% от строительного объема зданий. Время работы для проведения мероприятий по ликвидации ЧС может составлять от 12часов до полутора суток. Количество пострадавших для одноэтажных домов составляет 3-5 человек при 2-этажных - 8-12 человек.

## Мероприятия РСЧС по предупреждению и снижению последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и снижения их последствий на территории района осуществляются:

1. Планирование и проведение заблаговременных мероприятий организационного, инженерно-технического и материально-технического характера по недопущению и устранению причин чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ограничению или снижению ущерба в случае их возникновения

а) организационного характера

В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и распоряжениями Главы администрации области, совершенствуется Оренбургское районное звено Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы РСЧС и выполнены следующие мероприятия:

- уточнен состав сил и средств предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории района;

- определены задачи силам и средствам по очистке территории района от взрывоопасных предметов;

- определены задачи по обеспечению безопасности населения в местах его массового скопления и защиты его от террористических актов;

- определен порядок привлечения аварийно-спасательных формирований постоянной готовности к проведению АСДНР (Решение Председателя КЧС ПБ);

б) инженерно-технического характера

- уточнен состав комиссии по пропуску весеннего паводка;

- ежегодными постановлениями определяются требования по подготовке органов управления и формирований гражданской обороны города к пропуску весеннего паводка;

- разработан и корректируется план инженерных мероприятий по защите населения.

в) материально-технического характера:

В целях всестороннего обеспечения пострадавшего населения в районах:

- создаются резервы финансовых и материальных средств;

- определяются предприятия, выделяющие силы и средства для обеспечения продовольствием, вещевым имуществом, места временного размещения пострадавшего населения.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Мероприятия по предотвращению воздействия чрезвычайных ситуаций регламентируются «Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», разрабатываемого специализированными проектными организациями по согласованию с ГУ МЧС России по Оренбургской области, и аналогичными планами на предприятиях, технологически связанных с рисками ЧС.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Разработка муниципальных целевых программ поселений по пожарной безопасности. Основными программными мероприятиями являются:

- Противопожарная пропаганда.

- Организация тушения пожаров на территории поселений:

- оборудование подъездных путей к водоемам;

- замена и ремонт пожарных гидрантов;

- мероприятия, исключающие возможность переброса огня на населенные пункты.

- Приобретение первичных средств пожаротушения.

- Устранение причин и условий, способствующих нарушению правил пожарной безопасности.

Первоочередной задачей является размещение рассредоточенных на территории района дополнительных пожарных депо.

Основными источниками территориального техногенного воздействия являются промышленные потенциально опасные объекты и транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса. К наиболее вероятным чрезвычайным ситуациям техногенного характера на территории района относятся:

- дорожно-транспортные происшествия с гибелью людей;

- пожары на объектах промышленности, транспорта, социально-бытового и культурного назначения с гибелью людей;

- аварии на магистральных нефте- и газопроводах с утечкой ОВ.

Основные объекты промышленности на территории района, сопряжённые с риском техногенных аварий, обеспечены средствами для предупреждения и ликвидации ЧС.

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» п. 12.3 (табл.20), зона минимальных расстояний до населённых пунктов составляет 2000м.

На основании СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», ближе 150 м от нефтепровода запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;

- размещать коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки;

- разрабатывать карьеры и котлованы.

Основными причинами аварии на трубопроводном транспорте являются нарушения технологического режима, правил монтажа и ремонта оборудования, а также несовершенство конструкций и узлов, отсутствие технологической и производственной дисциплины, низкая квалификация исполнителей и другие.

На территории района необходимо проведение следующих мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на трубопроводах:

- обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от газопроводов, строгое соблюдение режима использования их территории;

- совершенствование электрохимической защиты трубопроводного транспорта от коррозии;

- организация дистанционного контроля за состоянием трубопроводов;

- формирование аварийных подразделений на предприятиях, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

В охранной зоне трубопровода без письменного согласования с эксплуатирующей организацией запрещается:

- высаживать деревья и кустарники, складировать удобрения, материалы, сено и солому;

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

- производить геолого-съемочные, поисковые и другие работы, связанные с устройством скважин, шурфов;

- содержать скот, устраивать водопои.

В охранной зоне трубопроводов запрещается:

- перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;

- открывать люки и двери ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и др.;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте:

улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Меры противопожарной охраны:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности.

- содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, железных и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

- осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

- проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

- осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.

# Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Система обеспечения пожарной безопасности  Муниципального образования «Шапошниковский сельсовет» Первомайского  района Оренбургской области должна  выполнять задачу обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004 - 91 « Пожарная безопасность» и включает в себя  системы:  предотвращения пожара и  противопожарной защиты.

Система предотвращения пожара включает в себя  комплекс организационных мероприятий и технических средств исключающих возможность возникновения пожара:

- в электрооборудовании при соблюдении правил устройства электроустановок и правил по их технической эксплуатации;

- в газовых приборах при их монтаже и эксплуатации в соответствии с требованиями  безопасности в газовом хозяйстве;

- в печном отоплении при соблюдении правил пожарной безопасности при его монтаже и эксплуатации.

При строительстве, реконструкции объектов различного назначения и жилых домов следует максимально использовать негорючие и трудногорючие строительные и отделочные материалы.

Система противопожарной защиты достигается целым рядом способов обеспечения пожарной безопасности, в который входит  применение автоматических средств: обнаружения пожара, оповещения и управление эвакуацией людей при пожарах, средств пожаротушения и применение соответствующих видов  пожарной техники, строительство и содержание в исправном состоянии дорог и противопожарных водопроводных сетей, выполнение противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями, строгое выполнение всеми гражданами населенного пункта правил пожарной безопасности, организация обучения населения мерам пожарной безопасности, разработка и выполнения планов привлечения дополнительных сил и средств в помощь пожарному подразделению при тушении пожаров, строгое соблюдение противопожарного режима.

Анализ состояния пожарной безопасности населенных пунктов МО «Шапошниковский сельсовет» показал, что в вопросах предотвращения возникновения  и развития пожара,  а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара сложилось неудовлетворительное положение дел.

Так, значительная часть существующих дорог в населенных пунктах не отвечают требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Существующие противопожарные расстояния между различными зданиями, сооружениями и строениями также не отвечают требованиям   Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г.

Практически все объекты и жилые дома не обеспечены противопожарным водоснабжением в соответствии с требованиями  СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В с. Шапошниково  имеется пождепо на 2 пожарные машины и 3 человека в штате, что не отвечает требованиям НПБ-101.

В соответствии с Расписанием выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожаров в МО «Первомайский район» Оренбургской области (согласовано начальником ГУ МЧС России по Оренбургской области, утверждено Главой МО «Первомайский район») на тушение пожаров в населенных пунктах выезжают подразделения пожарной охраны (в т. ч. ДПК), которые расположены наиболее близко к месту возникновения пожара.

Были произведены расчеты по определению максимально допустимых расстояний от объектов предполагаемых пожаров (объектов различного назначения, расположенных в черте населенных пунктов и в зонах перспективного расширения)  до   здания пожарного депо  для выездов подразделения  пожарной охраны на пожары по  целям №1.

Цель выезда №1 – ликвидация пожара прежде, чем его площадь превысит площадь, которую может потушить один караул.

Цель выезда №2 – ликвидация пожара прежде, чем наступит предел огнестойкости строительных конструкций в помещении пожара.

Цель выезда №3 – ликвидация пожара прежде, чем опасные факторы пожара достигнут критических для жизни людей значений. Цели выезда № 2 и №3 – не рассматриваются, в связи с тем, что Администрация МО «Шапошниковский сельсовет»  Первомайского   района  Оренбургской области  согласовала проведение расчетов только  по  выездам пожарного подразделения на тушение пожаров по целям №1 .

С учетом требований п. 3.2.3 СП.11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны» по минимизации числа подразделений пожарной охраны были произведены расчеты не увеличивая число пожарных депо, а с увеличением количества  пожарных автомобилей и численности личного состава пожарного подразделения выезжающих на пожары.

Т. е. если в пожарном депо в составе дежурного караула увеличить число пожарных автоцистерн выезжающих на пожар,  количество личного состава дежурного караула, выезжающего на тушение пожара предполагалось увеличить до 10 человек, то полученные расстояния будут больше фактического расстояния от указанных выше возможных объектов пожаров  до здания пожарного депо в с. Шапошниково.

Фактические расстояния от наиболее удаленно расположенных возможных объектов пожаров в населенных пунктах МО «Шапошниковский сельсовет»  (жилые дома, сельский дом культуры, магазины и др. )  в существующих и  проектируемой застройках до пожарного депо соответствуют максимально допустимым расстояниям. Но не укомплектованность пожарной техникой и личным составом для тушения возможных пожаров на территории  населенных пунктах МО «Шапошниковский сельсовет не соответствует требованиям ст. 76 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП.11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны ».

Для  обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктов МО «Шапошниковский сельсовет»   и выполнения требований ст. 76 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г.  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.111 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1194г. «О пожарной безопасности»:

- Предусмотреть меры по выполнению противопожарных требований действующих нормативных документов по вопросам оборудования объектов (общественного и производственного назначения) с постоянным пребыванием людей противопожарными системами:

- автоматического пожаротушения (в том числе автономного);

- автоматической пожарной сигнализации;

- оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах;

- приточно-вытяжной противодымной вентиляции;

- внутреннего противопожарного водопровода.

- Предусмотреть меры по выполнению требований  Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части соблюдения противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями в существующей застройке (снос ветхих строений, переселение людей в другие здания и др.).

- Вновь строящиеся объекты общественного и производственного назначения предусматривать I и II степени огнестойкости в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Предусмотреть строительство жилых домов на перспективных участках застройки I, II и III  степени огнестойкости в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- При строительстве объектов различного назначения строго соблюдать требования Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части соблюдения противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями.

- Размещение объектов общественного и производственного назначения предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части недопущения превышения максимально  допустимых расстояний от данных объектов до здания пожарного депо определенных  СП 11. 13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны».

- Предусмотреть строительство новых дорог с твердым покрытием шириной не менее 6 м и реконструкцию существующих, отвечающим   требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г.   «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения, и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности в обязательном порядке должны произвести расчеты пожарных рисков в установленном законом порядке. При необходимости принять меры технического и организационного порядка по приведению расчетных значений пожарных рисков отвечающим требованиям  Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г.   «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Смонтировать дополнительно кольцевые водопроводные сети диаметром не менее 100 мм (в местах перспективной застройки и в существующей застройке) с установкой на них необходимого количества пожарных гидрантов в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08г.   «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» по обеспечению водой на цели наружного пожаротушения любого объекта (жилого дома), находящегося в населенном пункте.

- Создать добровольную  пожарную охрану (команду) на базе общественного объединения (учреждения), имеющего соответствующие разрешительные документы в соответствии с требованиями Федерального закона № 100-ФЗ от 06.05.2011 г. «О добровольной пожарной охране».

- Дежурный караул (выезжающий на тушение пожаров) должен быть в составе не менее 10 человек (2 водителя, 8 пожарных) на 2-х пожарных автоцистернах).

- Разработать муниципальную целевую программу по вопросам обеспечения пожарной безопасности и утвердить ее в установленном законом порядке.

- Внести дополнения с учетом вышеизложенных мероприятий в перечень первичных мер  пожарной безопасности Муниципального образования «Шапошниковский  сельсовет».

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Муниципального образования | га | 20344 | 20344 |
| 2 | Общая площадь населенного пункта : с.Шапошниково п.Бакаушин п.Вербовый Сырт | га | 370,4 73,5 33 | 370,4 93 42,1 |
| 2.1 | В том числе территории жилых зон: с.Шапошниково п.Бакаушин п.Вербовый Сырт | га | 116,4 15,3 18,4 | 135,5 27,5 18,4 |

# Авторский коллектив

| Главный архитектор проекта Архитектор Экономист | Петруха И.Л. Токмакова А.А. Полещикова Е.В. |
| --- | --- |